Opis techniczny

REMONT DRÓG GMINNYCH

uL. Bliska dugość 54 mb

ul.Krótka długość 140,0 mb

ul. Bukowa długość 90,0 mb

- Podstawa opracowania

- Zlecenie z Urzędu Gminy

- Mapa podstawowa skala 1:

- Wytyczne do projektowania Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r.

- Ustne uzgodnienia pomiędzy projektantem a Urzędem Gminy

- Stan istniejący:

Drogi gminne ul. Bliska, ul.Krótka, ul.Bukowa mają położenie w sołectwie Łodygowice gmina Łodygowice.

Ul. Bliska odchodzi od drogi powiatowej ul. Piłsudskiego do końca własności

Ul. Krótka odchodzi od ul. Kalonka do końca własności

Ul. Bukowa odchodzi od ul. Ks.Jana Marszałka do końca własności

Wzdłuż dróg usytuowane są budynki mieszkalne,

Przekrój poprzeczny – drogowy o szerokości 3,0 – 3,50 m

Na ul.Bliskiej , ul.Bukowej na calych długościach  jest wykonana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstw 20 cm.

Na ul. Krótkiej podbudowyz kruszywa naturalnego jest na długości 106,0 mb, natomiast na długości 34,0 m teren porośnięty trawą.

3   Stan projektowany.

Ul.Bliska  długość 54,0 mb mb – projektowana szerokość jezdni 2,50 m + obustronne pobocza szerokości 0,20 m

Ul. Krótka długość 140,0 mb -  projektowana szerokość jezdni 2,50 m + obustronne pobocza szerokości 0,20 m

Ul. Bukowa długości 94,0 mb- projektowana szerokość jezdni 2,50 m + obustronne pobocza szerokości 0,20 m

Warstwy konstrukcyjne.

- podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego gr 20 cm – jest wykonana

- podbudowa warstwa górna gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5  – do wykonania

- nawierzchnia warstwa ścieralna  grubość 6 cm z masy mineralno asfaltowej  o   uziarnieniu 0/12,8  - do wykonania

- zabezpieczenie krawędzi jezdni (obustronne) uzupełnienie poboczy kruszywem    łamanym (wysiewki dolomitowe) o szerokości 0,20 m – do wykonania

Dodatkowo

Na ul. Krótkiej należy wykonać koryto na długości 34 mb z odwozem urobku i wykonać dolną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20 cm