Kod CPV 45261210-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

budynku komunalnego OSP Bierna

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie i montaż pokrycia dachu oraz obróbki blacharskie i elementy wystające ponad dach tj. kominy oraz rynny i rury spustowe.

W zakres tych robót wchodzą:

- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną profilowaną z blachy z rdzeniem stalowym obustronnie ocynkowanym ogniowo, powlekanym poliestrem w macie.

Projektowany profil blachodachówki i przykładową szerokość krycia obrazuje zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Kominy ponad dachem.

- Obróbki blacharskie.

- Montaż rynien i rur spustowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego (osobę uprawnioną).

2. Materiały

2.1. Blacha dachówkopodobna

Długość, szerokość krycia: zgodnie z charakterystyką producenta.

Zalecenia nachylenia dachu ok. 30 st.

Blacha dachówkopodobną profilowana z blachy z rdzeniem stalowym obustronnie ocynkowanym ogniowo, powlekanym poliestrem w macie, kolor grafit.

2.2. Cegła na kominy

Klinkierowa grafitowa matowa.

2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

2.5. Dodatki do blachy, materiały pomocnicze

Wiatrownica pod blachę, obróbki kominowe, obróbka deski czołowej, pas nadrynnowy, rynna koszowa, gąsiory trapezowe, śniegołapy, uszczelki koszy, kominów, pasa nadrynnowego i pod gąsiory, folia dachowa, wkręty z podkładką gumową, uchwyty do rynien i rur spustowych.

3. Sprzęt

    - Zabrania się cięcia blach narzędziami kątowymi, powodującymi efekt termiczny. Użycie takich narzędzi doprowadza do uszkodzenia powłoki lakierowej blachy w miejscu cięcia, a w efekcie powoduje powstawanie korozji.

    - Wszystkie miejsca cięcia blachy także powstałe podczas procesu produkcyjnego (końce arkuszy) oraz miejsca zarysowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawkowym przez firmę dekarską podczas montażu blachy, a w szczególności końce arkuszy w części okapowej (przy rynnie). Nie zabezpieczenie tych miejsc może spowodować złuszczanie się powłoki lakieru i powstawanie ognisk korozji.

    - Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

    - Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez osobę uprawnioną.

4. Transport i przechowywanie

- Materiał w stanie dostawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimalna odległość od podłoża paczek i kręgów wynosi 200 mm.

- Składowanie wyrobów ocynkowanych i powlekanych w miejscach gdzie są one narażone na duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może to doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami (zwojami) blachy, co może być przyczyną wystąpienia ognisk korozji w postaci białych i czarnych plam, a także powłoka lakieru może ulec odparzeniu.

- W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze. Składowanie blachy zamoczonej doprowadzić może do uszkodzenia powłoki lub do powstania ognisk korozji.

- W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu.

- Podczas rozładunku, załadunku lub przekładania arkuszy należy szczególnie uważać aby nie porysować powłoki blachy.

- Blachy ocynkowane, powlekane zaleca się montować na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

- W przypadku składowania dłuższego niż 1 miesiąc od daty dostawy blach ocynkowanych i powlekanych, należy przełożyć każdy arkusz cienką przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych, w przypadku blach powlekanych, które zabezpieczone są folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać. Umożliwi to przewiew powietrza z dolnej i górnej strony arkusza, eliminując występowanie kondensacji pary wodnej między arkuszami. Uwaga: dłuższe składowanie blachy z folią ochronną może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakieru.

- Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację osoby uprawnionej. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza osoba uprawniona wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonanie robót

- Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanego układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

- Pokrycie dachu blachodachówką – należy stosować się ściśle do instrukcji montażu producenta ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ostatniego modułu.

ZASADY OGÓLE MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej należy pamiętać o sprawdzeniu geometrii dachu, a  w przypadku gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są równe. Arkusze powinny być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane do krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które mogą spełniać rolę maskująca.

Należy również pamiętać o tym by łaty, na których będzie mocowana blacha dachówkowa były zamontowane (za pomocą gwoździ skrętnych ocynkowanych) równolegle do linii okapu z uwzględnieniem odległości miedzy sobą dla profili dachówkowych. Zaleca się montowanie blachy dachówkowej od prawej dolnej krawędzi dachu w przypadku gdy rowek kapilarny (odpływowy) znajduje się z lewej strony arkusza. Blachę należy układać kolumną od linii okapu do linii kalenicy. Po wstępnym zamontowaniu pierwszego rzędu blach układa się drugi rząd i sprawdza ułożenie ich względem siebie i okapu. Jeżeli leżą równoległe przystępujemy do mocowania ich do łat za pomocą wkrętów z podkładką gumową 4,8 x 35 mm, w dole fali. Zaleca się stosowanie wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.

Przykręcając blachy do podkładów należy pamiętać o dociskaniu ich w linii spadku dachu by nie dopuścić do powstania szczelin na łączeniach wzdłużnych arkuszy i kontrolowaniu zachowania równoległości, po wykonaniu tych czynności montuje się pozostałe arkusze. Łączenie arkuszy wzdłużnie ze sobą wykonuje się na górze fali (jak na rys). Montaż wkrętów odbywa się za pomocą klucza magnetycznego. Nie należy stawać na arkuszach nie przykręconych, można to zrobić dopiero po przykręceniu zaleconej ilości wkrętów. Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogłyby zarysować powierzchnię ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z podeszwą z miękkiej gumy. Jeżeli w połaci dachowej znajdują się okna dachowe i kominy przy składaniu zamówienia należy doliczyć minimum jeden moduł do przecinanego arkusza. Jeżeli okno lub komin zlokalizowane są na dwóch arkuszach w celu zapewnienia szczelności pokrycia dachowego należy przeciąć dwa arkusze. W przypadku gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ja wzdłużnie o jeden moduł na drugi arkusz jeżeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź należy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy.blachdom.pl

WENTYLACJA POKRYCIA DACHOWEGO:

Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych wymogów poprawnego montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od lipni okapu do kalenicy. Ponieważ całe ciepło, które gromadzi się w obiekcie unosi się ku górze w wyniku różnicy temperatur skrapla się i osiada na blasze od strony poddasza. W celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje się pod blachę folie paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej paroprzepuszczalności, po których skrapliny spływają do rynny. Należy pamiętać, iż szczelność zakładów folii wpływa znacząco na szczelność całego systemu dachowego.

5.3. Kominy z cegły klinkierowej

Cegła pełna wypalana z gliny  klinkierowa powinna odpowiadać normie PN-71/B-12008. Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Stosować zaprawę do klinkieru mrozoodporną.

5.4. Obróbki blacharskie

Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temp nie niższej od –15st C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej:

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

Rynny powinny być mocowane do deski okapowej lub krokwi uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm. Spadek rynien regulować na uchwytach.

Rury powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone w złączach na uszczelki lub rąbek pojedynczy leżący. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi o odstępach nie większych niż 3 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały, przez wbicie trzpienia w spoinę muru lub osadzone w gniazdach na zaprawie.

Montaż:

- Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odległości 50 cm, zamontować uchwyty rynnowe.

- Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).

- Zamontować na desce okapowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie może przekraczać 50 cm.

- Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników.

- Zamontować rynny w uchwytach.

- Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym. Obejmy rur mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury spustowej do ścian budynku co 3 m.

- Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy.

- Zalecane jest zamontowanie na dachu płotków śnieżnych zabezpieczających przed zsuwaniem się śniegu.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

m2 – dla pokrycia i obróbek

mb – dla rynien i rur spustowych

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (T I, cz. III) Arkady, W-wa 1990 r.

Ustawa z 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z 07.07.1994 r., prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zm).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Rozporządzenie MGPiPS z 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 169 z 2003 r., poz. 1650.

Załącznik nr 1 do ST

Profil blachodachówki i przykładowa szerokość krycia