PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI DACHU oraz REMONTU ELEWACJI

BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP BIERNA

INWESTOR:

Gmina Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice

ADRES  modernizacji:

Bierna ul. Kopernika 34, dz. nr 766

34-325 ŁODYGOWICE

AUTOR   PROJEKTU:

mgr. inż. Marek Woźnikowski

Usługi Ogólnobudowlane, ul. Rzeźnicza 53, 34-300 Żywiec

ŻYWIEC, 15.12.2009r.

SPIS   TREŚCI:

- Strona tytułowa,

- Spis treści,

- Opis techniczny,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Część rysunkowa

  - Inwentaryzacja elewacji północnej

  - Inwentaryzacja elewacji południowej

  - Inwentaryzacja elewacji wschodniej

  - Inwentaryzacja elewacji zachodniej

  - Elewacja północna – kolorystyka dachu i elewacji

  - Elewacja południowa – kolorystyka dachu i elewacji

  - Elewacja wschodnia – kolorystyka dachu i elewacji

  - Elewacja zachodnia – kolorystyka dachu i elewacji

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymiana pokrycia dachowego oraz tynkowanie elewacji.

#### OPIS  TECHNICZNY

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- inwentaryzacja obiektu z natury,

- zlecenie Inwestora,

- obowiązujące przepisy, Polskie Normy.

- OBIEKT

Obiekt objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Gminie Łodygowice, Sołectwie Bierna przy ul. Kopernika 34, na dz. nr 766. Wjazd na działkę z drogi powiatowej ul. Kopernika.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Dach budynku pokryty jest okladziną w postaci płytek eternitowych. Stan techniczny należy ocenić jako zły. Połacie dachu nie są docieplone, nie posiadają również wiatroizolacji. Pokrycie jest nieszczelne, co podczas opadów atmosferycznych powoduje zalewanie części poddasza.

Kominy murowane z cegły zwykłej wykazują liczne odpryski i skruszenia. Stan techniczny należy ocenić jako zły. Podobnie jak w przypadku rynien i rur spustowych.

Obróbki blacharskie nie nadają się do ponownego montażu.

Podbitki wykonane z drewna wymagają wymiany.

Elewacja budynku wykonana jest w części przyziemia z kamiennej okładziny zamalowanej farbą - najprawdopodobniej zewnętrznego stosowania. Pozostała część budynku pokryta jest tynkiem cementowo - wapiennym, który w połowie nadaje się do skucia, z powodu odparzeń.

Stolarka drzwiowa (w tym drzwi garażowe) oraz okienna przyziemia i wieży wymaga wymiany wraz z parapetami zewnętrznymi.

Żelbetowe schody zewnętrzne elewacji północnej i południowej wykazują liczne odpryski i widoczne skorodowane zbrojenie. Ich stan techniczny należy ocenić jako zły.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO, KOLORYSTYKA.

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego na blachę dachówkopodobną w kolorze matowym grafitowym (nie czarnym!) (RAL zgodny z ofertą producenta).

Kominy należy przemurować z cegły klinkierowej grafitowej.

Obróbki blacharskie pod kolor blachy dachówkopodobnej.

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej. Łączenia lokalizować w miejscach niewidocznych.

Podbitkę należy wymienić na drewnianą malowaną lakierobejcą w kolorze szarym.

Wymienić stolarkę okienną wieży, przyziemia, drzwi garażowe oraz drzwi wejściowe do budynku na okna i drzwi pcv w kolorze RAL 7023. Parapety zewnętrzne stalowe powlekane w kolorze jak wymienione okna.

Pozostałe okna pcv białe nie wymagają wymiany. Zaleca się jednak wymianę pozostałych parapetów na parapety j.w. tj. stalowe powlekane w kolorze RAL 7023.

Usunąć z elewacji wszystkie zbędne kable i urządzenia. Uzgodnić z Urzędem Gminy Łodygowice ewentualną likwidację budki telefonicznej. Doprowadzić kable (w wykutych bruzdach) do oświetlenia napisu „OSP BIERNA” oraz drzwi garażowych i wejściowych elewacji południowej.

Schody elewacji północnej i południowej należy skuć i wykonać nowe biegi schodowe z krat WEMA wraz z poręczami – ocynk. Podesty obłożyć płytką gresową, mrozoodporną matową grafitową 50×50 cm.

Część kamienną elewacji (przyziemie) należy wypiaskować, a wmiejscach gdzie to nie wystarczy wyczyścić metodą obtłukiwania. Nastepnie należy uzupełnić fugę (musi być mrozoodporna w klorze jasnoszarym) i dokładnie zaimpregnować powierzchnię kamienia.

Istniejący tynk należy dokładnie opukać celem zlokaloziowania odparzeń oraz  ich skucia. Nstępnie nałożyć warstwę kleju z zatopioną w nim siatką. Na narożach stosować kątowniki z siatką. Wokół 4 okien elewacji południowej, 3 okien elewacji północnej oraz 3 okien elewacji zachodniej wykonać opaski ze styropianu twardego o szerokości 15 cm i grubości 4 cm.

Po usunięciu płyt eternitowych ze ścian wieży, przykręcić płyty osb, a następnie wykonać warstwę kleju z siatką.

Na tak przygotowane powierzchnie nałożyć warstwę tynku akrylowego o granulacji kasza 1,5 mm. Stosować grunt w kolorze tynku.

Kolorystyka tynku:

opaski wokół okien (w tym powierzchnie prostopadłe do ram okiennych!), wieża oraz pas ponad okładziną kamienną wokół całego budynku o szerokości 50 cm – kolor BOLIX 7310.

Pozostała powierzchnia: tynk akrylowy w kolorze BOLIX 8010.

Kraty okienne, iglica wieży oraz syrena – ocynk.

Obróbka blacharska pomiędzy tynkiem akrylowym, a elewacją kamienną – blacha ocynk.

Zadaszenie wejścia elewacji południowej wykonać z drewna klasy C30 i 	malować lakierobejcą w kolorze szarym.

W związku z wymianą schodów elewacji południowej zaleca się wymianę 	nawierzchni parkingu przylegającego bezpośrednio do przeznaczonych do 	wyburzenia elementów żelbetowych. Nową nawierzchnię należy wykonać z 	kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu behaton w kolorze jasnoszarym.

- DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Projektowana kolorystyka jest dostosowana do charakteru obiektu i   	otaczającej istniejącej zabudowy.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

- Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami i zgodnie z projektem,

- Pracownicy wykonujący w/w roboty muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach i być przeszkoleni z zakresu BHP,

- Teren wokół budowy należy zabezpieczyć i oznaczyć z uwzględnieniem specyfiki prac na wysokości i robot ziemnych,

- Montaż wszystkich rusztowań musi być odebrany przez osobę z  odpowiednimi uprawnieniami, co jest podstawą do eksploatacji rusztowań,

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanego zadania (kaski, zabezpieczenia linowe, uprzęże, amortyzatory itp.),

- Wszystkie dojścia do budynku należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi,

- Składowany materiał należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi,

- Sprzęt i narzędzia używane do w/w zadania muszą być dopuszczone do sprzedaży i posiadać atesty, znak bezpieczeństwa B lub CE,

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty stwierdzające dopuszczenie danego towaru do zastosowania w budownictwie,

- Przy budowie należy wywiesić tablicę informacyjną, kierownik budowy musi prowadzić dziennik budowy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do Inwestora lub autora projektu budowlanego.