SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH

w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Zarzeczu

przy ul. Szkolnej 8

CPV 45453000-7 (roboty remontowe)

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót remontowych, a w szczególności robót rozbiórkowych oraz budowlanych i wykończeniowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu przy ul. Szkolnej 8.

  - Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora – Gmina Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice,

b) Wizja lokalna,

- Przedmiar robót.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i

realizacji robót, przeznaczona jest dla Wykonawców (Oferentów) i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą Specyfikacją.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.  w tym dostawy materiałów i wykonawstwa.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący integralną część dokumentacji projektowej załączonej do ST i obejmujący:

Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1, w tym:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych,

- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

- Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów,

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km.

Roboty budowlane i wykończeniowe CPV 45210000-2, CPV 45400000-1, w tym:

- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej,

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego,

- Nadproża z 2 ceowników stalowych "100",

- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo,

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu),

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm,

- Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych na budowie,

- Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe,

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,

- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2,

- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2,

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -TARKETT,

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych,

- Ścianki ustępowe systemowe MDF,

- Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm – przełożenie,

- Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - lampy ewakuacyjne,

- Ościeżnice drewniane zwykłe,

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone,

- Kraty ponad 2 m2,

- Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu gniazd,

- Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych,

- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania

z umową, a tym samym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Materiały

  - Materiały stosowane do wykonania robót powinny:

- być oznakowane znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- być oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany,

- posiadać termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

- być dodatkowo oznakowanie co powinno umożliwiać identyfikację producenta, typu wyrobu, pochodzenia, daty produkcji,

- posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

- materiały i aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych powinny spełniać wymagania norm polskich i posiadać znak bezpieczeństwa „B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakości ISO.

  - Wariantowe stosowanie materiałów:

Podany „materiał” stanowi propozycję Projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art. 29 ust.3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób – po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

  - Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Uwaga: Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

  - Warunki przechowywania i składowania

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

  - Charakterystyka wybranych materiałów

- ścianki ustępowe systemowe – wykonane z płyt MDF ,

- okna aluminiowe – szklenie stałe, do zamontowania wewnątrz obiektu, nie wymagany niski współczynnik przenikania ciepła,

- drzwi aluminiowe – szklenie bezpieczne,  do zamontowania wewnątrz obiektu, nie wymagany niski współczynnik przenikania ciepła,

- kraty stalowe nie otwierane – krata ozdobna o rozstawie prętów (wymiarze oczek) bezpiecznym dla dzieci,

- ścianki g-k – systemowe z płytą wodoodporną (zieloną) w łazienkach,

- tynki wewnętrzne – wykonać tynki zwykłe kat. III z zaprawy cementowej, ręcznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu wodą,

- farby emulsyjne nawierzchniowe – zastosować farby silnego krycia,

- płytki ceramiczne ścienne oraz podłogowe gressowe układać na zaprawie klejowej np. ATLAS,

- zaprawa spoinująca - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących,

- wykładzina podłogowa rulonowa obiektowa TARKETT – układać na równym, dobrze przygotowanym podłożu,

- oprawy żarowe powinny posiadać stopień ochrony IP 54.

Szczegóły kolorystyki ustalić bezpośrednio z Projektantem i Inwestorem.

  - Sprzęt

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy

i musi odpowiadać przyjętej technologii.

Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

  - Transport

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach i terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

  - Wykonanie robót

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od zasilania.

  - Roboty budowlane i wykończeniowe

Płytkowanie:

Po skuciu starej posadzki należy wykonać warstwę wyrównującą gr. 2cm po oczyszczeniu podłoża skrobakami i szczotkami. Niedopuszczalne jest wystąpienie nierówności powierzchni. Odchylenie powierzchni wylewki od płaszczyzny poziomej sprawdzane łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Po wyschnięciu powierzchnię zaizolować folią płynną.

Masę klejową nałożyć gładką krawędzią pacy, a następnie rozprowadzić krawędzią zębatą. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy musi być dobrana do wielkości płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usunąć zwilżoną w czystej wodzie szmatką. Szerokości spoin

zastosować nie większe niż 5 mm. Wykonać fugowanie spoin masą fugową. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoiny płaskie wykonać przy pomocy pacy z naklejoną gładką gąbką. Nadmiar

masy fugowej natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Przed przystąpieniem do fugowania należy sprawdzić czy masa fugowa nie brudzi trwale płytek.

Malowanie:

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych, po całkowitym wyschnięciu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5° i nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Stolarka drzwiowa:

Skrzydła drzwiowe PCV białe zamontować stosując ościeżnice drewniane. Zapewnić otwieranie skrzydeł według wskazań projektu budowlanego.

Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki.

Roboty murarskie:

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711.

Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości.

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-90/6745-01.

Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość.

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach

murowych:

- kielnia, młotek murarski, łopata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,

- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski,

- kątowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- młot pneumatyczny,

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.

Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Wilgotność bloczków z betonu komórkowego w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy.

Ścianki działowe z płyt g-k:

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Po zapłytowaniu strony ściany, należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.

  - Roboty instalacji elektrycznej

W przypadku wystąpienia konieczności przełożenia sieci elektrycznej wykonać bruzdy w tynku, włożyć przewody i zatynkować.

Punkty świetlne – oprawy żarowe dla lamp ewakuacyjnych przygotować do podłączenia oświetlenia. Podłączenia wykonać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

  - Kontrola jakości

  - Kontrola jakości wykonanych robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora

nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę

materiałów, zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. Badania w szczególności

obejmują:

  - prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót,

  - zgodność robót z przedmiarem.

  - Wymagania szczegółowe

  - W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,

- kontrolę prawidłowości wykonania robót,

- kontrolę poprawności i jakości wykonania,

- ocenę estetyki wykonanych robót.

  - Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

  - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

  - sprawdzenie materiałów,

  - sprawdzenie trwałości połączeń.

  - Obmiar robót

Podstawą określenia zakresu prac wykonywanych w ramach remontu jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

  - Odbiór robót i płatności

  - Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST w pkt. 1.4.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona:

- prawidłowość ułożenia glazury i terakoty – niedopuszczalne jest „klawiszowanie” sąsiadujących płytek, wmontowanie płytek uszkodzonych,

- jakość pokrycia ścian i sufitów powłoką malarską – niedopuszczalne są prześwity, widoczne ślady pędzla lub wałka i przebarwienia,

- prawidłowość ułożenia wykładziny podłogowej – jakość wykonania połączeń (spawów) oraz wywinięcia na ścianę, przyleganie wykładziny do podłoża – prawidłowe rozprowadzenie kleju pod całą powierzchnią wykładziny,

- prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej – pomiar w pionie, poziomie i po przekątnej,

- szczelność podłączenia armatury łazienkowej oraz odpływów,

- estetyka wykończenia fug, sylikonów,

- sprawność zamontowanego oświetlenia ewakuacyjnego oraz estetyka montażu,

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ustaleniami z Inwestorem i Projektantem.

  - Zasady wykonania odbioru końcowego robót:

  - zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz pismem powiadamiającym Zamawiającego,

  - odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego,

  - odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru i Zamawiającego,

  - podstawowym dokumentem odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego,

  - do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dziennik budowy, uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, inne dokumenty ustalone przez Inspektora nadzoru.

  - Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych

w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót.

Płatność zostanie dokonana na zasadach obowiązujących w umowie.

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu

osiągnięcia zakładanej umową jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej umową korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz

koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również

koszty:

- robót przygotowawczych i pomiarów,

- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,

- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych w miejscu prowadzonego remontu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,

- koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,

- koszty składowania gruzu na wysypisku,

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

  - Przepisy i dokumenty związane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.),

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002r) wraz z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawi eogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Zalecane normy:

PN-B-79405  – Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-69//B-10285 – Roboty malarski budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

BN-84/6117-05  – Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych.

PN-90/B-14501   –Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-83/E-06305/00 – Elektryczne oświetleniowe oprawy

PN- -IEC-60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa.

PN-IEC-60361-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.