Pietrzykowice  dnia  26.09.2011 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113; poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup fabrycznie nowego  samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”

Sprawa nr OSP/01/2011

### Informacje ogólne

- Zamawiającym jest:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach

ul. Jana Pawła II 91

34 -326 Pietrzykowice

tel.  33 862 19 88/ fax 33 862 19 88

REGON 070779977

NIP: 553-228-65-02

Adres internetowy: www.lodygowice.pl (grzecznościowo); mail: zp@lodygowice.pl

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: CPV: 34.14.42.10-3 wozy strażackie.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana 
jest zainteresowanym wykonawcom w Urzędzie Gminy w Łodygowicach  przy ul. Piłsudskiego 75  pok. nr 14, lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej  www.lodygowice.pl

- Udostępnienie SIWZ w formie elektronicznej jest bezpłatne, w formie papierowej kosztuje 5,00 zł brutto.

- Za Specyfikację przesłaną drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę – zgodnie z dołączonym do przesyłki drukiem przelewu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa  fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4  o następujących parametrach:

Specyfikacja pojazdu

- Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo     o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908   z późniejszymi zmianami),

- Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r.,

- Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.

- Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.

- Samochód – fabrycznie nowy, rok produkcji 2011,

Parametry  podwozia z kabiną:

- Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14000 kg.

- Podwozie wraz z zabudową spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

- Pojazd wyposażony w lampę zespoloną stroboskopową z nagłośnieniem i napisem „STRAŻ” na dachu pojazdu z przodu, z tyłu pojazdu na dachu po lewej stronie pojedyncza lampa sygnałowa stroboskopowa koloru niebieskiego

- Dodatkowe po 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe umieszczone z przodu na wysokości lusterek przednich samochodu osobowego i z tyłu pojazdu.

- Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Brak redukcji momentu obrotowego w przypadku przekroczenia emisji ponad poziom dopuszczalny w normie. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym: - moc min. 216 kW, - Euro 5

- Wysokość całkowita pojazdu max. 3150 mm (wymiar potwierdzony w świadectwie dopuszczenia), maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcia podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

- Napęd 4 x 4 uterenowiony  z blokadą przedniego i tylnego mostu.

- Kabina czterodrzwiowa, jedno modułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

- Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- wszystkie skrytki na zewnątrz kabiny powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne, załączane i wyłączane przez otwarcie i zamknięcie drzwi skrytki,

-  w przedziale autopompy powinien być zainstalowany wyłącznik do odcięcia zasilania oświetlenia skrytek,

- powinno być zainstalowane oświetlenie umożliwiające strażakom obsługę wyposażenia i bezpieczne poruszanie się w obszarze pracy przed skrytkami i na stanowiskach obsługi w warunkach słabej widoczności,

- skrytki powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych i powinny zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza,

- szuflady i wysuwane tace powinny być łatwe w obsłudze oraz powinny się automatycznie blokować w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej,

- szuflady i tace wystające w pozycji otwartej poziomej 250 mm poza obrys muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- reflektor ręczny (szperacz),

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki,

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia i wagi, zawieszony pneumatycznie.

- mocowanie dla 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża,

10. Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

11. Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania.

12. W kabinie kierowcy zamontowany:

a) radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w jednostkach Straży Pożarnej,

b) latarki w wykonaniu Ex wraz z ładowarkami – 2 szt.,

c) dodatkowy głośnik  w przedziale autopompy,

d) radiotelefony przenośne cyfrowe wraz z ładowarkami – 2 szt.

13. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

14. Zawieszenie: - prześwit pod osiami min 280 mm

15. Najmniejsza obrysowa średnica zawracania - max 17 m

16. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 10 %

17. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - minimum 85 km/h

18. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -25 °C do + 50 °C

19. Wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu i dostosowany do odciągów spalin wg wskazań zamawiającego.

20. Ogumienie szosowo terenowe – uniwersalne.

21. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie.

22. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.

23. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) oraz posiadać wyprowadzenie instalacji pneumatycznej obok gniazda ładowania do podłączenia instalacji pneumatycznej zewnętrznej.

24. Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.

25. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe.

Parametry zabudowy pożarniczej:

- Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali nierdzewnej lub z aluminium, poszycia z aluminium. Dopuszcza się zaoferowanie zabudowy kompozytowej jedynie z materiałów biodegradowalnych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z  możliwością regulacji wysokości półek.

- Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana skrzynia aluminiowa oraz uchwyt na drabinę.

- Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.

- Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego, taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek. Zamknięcie przedziału autopompy w formie klapy uchylnej do góry.

- Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów  roboczych.

- Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu oraz fala świetlna z tyłu pojazdu.

- Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).

- Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

- Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

- Zbiornik wody musi być wykonany z tworzywa, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.

- zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego dostępny z dachu

- pojemność od 2500 l do 2600 l

- nadciśnienie testowe 20 kPa

- zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych).

Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm.

12. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa,

- wykonany z tworzywa odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

-zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

-napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

13. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w  przedziale zamykanym w formie klapy uchylnej do góry.

14. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia,

- o wydajności min. 2 700 l/min

- przy ciśnieniu 0,8 MPa

- głębokości ssania 1,5 m

Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry powinny wynosić min.: Q = 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.
15. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

16. Samochód musi być wyposażony w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.

17. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.

18. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.

- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu

- jednej nasady ssawnej – 1x110

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.

- działka wodno-pianowego

19. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

20. Autopompa musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające,  umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s

21. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- manometr linii napełniania hydrantowego,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym.

22. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 2x75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika).

23. Autopompa wyposażona w system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

24. Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.

25. Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych  i modyfikatorów.

26. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.

27. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do - 25  C., działający niezależnie od pracy silnika.

28. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika  muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego  zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.

29. Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2x1000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach.

30. Pojazd powinien być wyposażony w wysuwną tacę na agregat prądotwórczy oraz wysuwny podest wraz z mocowaniami na zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Gwarancja:

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru.

Kolor:

-  elementy podwozia - czarne,

-  błotniki i zderzaki - białe,

-  kabina, zabudowa - czerwone,

-  drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.

Inne:

Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji.

Odległość od najbliższego punktu serwisowego - maksymalnie 100 km.

Czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 48 h.

Dostawa samochodu nastąpi na koszt własny Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Po dostawie samochodu nastąpi jego uruchomienie i odebranie protokołem.

Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu jej odbioru.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się nim po drogach publicznych, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.

UWAGA!!! ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PARAMETRY I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE RÓWNOWAŻNE DO OPISANYCH POWYŻEJ Z  ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE MOGĄ TO BYĆ PARAMETRY  O JAKOŚCI NIŻSZEJ NIŻ PRZEDSTAWIONO POWYŻEJ.

Oferowana cena zawierać ma wszystkie opłaty niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać/dostarczyć zgodnie z opisem, jak powyżej, lub zaproponować parametry równoważne.

3. Dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mogą być powierzone do wykonania podwykonawcom

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie:  do 15.12.2011 r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY

### 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  zrealizował co najmniej jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 500 000 zł.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

### OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć :

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 1 do SIWZ), a także –– o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 2 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2. tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował co jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 500 000 zł.

Do wykazu dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do  SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie),  a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

- Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 5 do SIWZ), zawierający m.in.:

-	oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

-	oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą

-	oświadczenie o udzieleniu gwarancji  na dostarczony przedmiot zamówienia

3.2. Podpisany projekt umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ),

3.3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawiać faktury.

3.4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

3.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz. U. 2009 r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3.6. UWAGA!!! Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

3.7. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

3.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

3.9. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1-2.2.winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.

3.10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1-2.2.

### WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w części V.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

- Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.

- Opakowanie, o którym mowa w pkt 9 powinno być oznaczone następująco:

#### Oferta przetargowa

„Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”

Nie otwierać przed 4 października 2011 r. - godzina  09:00

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

### FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

### Z WYKONAWCAMI

Zamawiający, dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala wyłącznie formę elektroniczną (adres elektroniczny Zamawiającego: zp@lodygowice.pl) z wyjątkiem dokumentów związanych z postępowaniem dotyczących środków ochrony prawnej. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić pełną nazwę Wykonawcy, jego dane teleadresowe, a w temacie nr zamówienia (sprawy) nadany przez Zamawiającego.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem   zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.

- Zaoferowana cena jest będzie ceną ryczałtową.

- Wartości: netto, podatek VAT oraz brutto w formularzu ofertowym powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

- Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegała podwyższeniu.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w terminie do dnia 4 października  2011 r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy  w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

### TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 października  2011 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego  75, pok. nr 10 – parter.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

- następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

- Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty brutto,

- okres gwarancji,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena – 100%.

- Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.

- Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców

C = 	---------------------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad, tj. oferta z najniższą ceną.

- Poufne badanie ofert:

a) w trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych Specyfikacją.

b) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

### WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Informacje o których mowa  w pkt. 2 zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.lodygowice.pl (grzecznościowo) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

### ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy i tym samym nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA

- Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

Wiesław Fiedor –OSP W Pietrzykowicach; tel. 33862 19 885 lub 508 184 974, mail: prb.wiecha@gmail.com

### POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo z zamówień publicznych.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

26.09.2011 r. .……………………………..

Data, podpis

Załączniki do SIWZ:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – osoby fizyczne

  - Wypełniony „Formularz ofertowy”

  - Projekt umowy