Pietrzykowice  dnia  07.10.2011 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113; poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup fabrycznie nowego  samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”

Sprawa nr OSP/01/2011

### Informacje ogólne

- Zamawiającym jest:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach

ul. Jana Pawła II 91

34 -326 Pietrzykowice

tel.  33 862 19 88/ fax 33 862 19 88

REGON 070779977

NIP: 553-228-65-02

Adres internetowy: www.lodygowice.pl (grzecznościowo); mail: zp@lodygowice.pl

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: CPV: 34.14.42.10-3 wozy strażackie.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana 
jest zainteresowanym wykonawcom w Urzędzie Gminy w Łodygowicach  przy ul. Piłsudskiego 75  pok. nr 14, lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej  www.lodygowice.pl

- Udostępnienie SIWZ w formie elektronicznej jest bezpłatne, w formie papierowej kosztuje 5,00 zł brutto.

- Za Specyfikację przesłaną drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę – zgodnie z dołączonym do przesyłki drukiem przelewu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa  fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4  o następujących parametrach:

Specyfikacja pojazdu

- Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych

- Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2

- Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  Rozporządzenie  zmieniające -Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010 r.

- Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.  Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć do oferty kompletne świadectwo dopuszczenia.

- Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu  podwozia.

- Samochód – fabrycznie nowy, rok produkcji 2011.

Parametry  techniczno-użytkowe:

1. Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)  nie może przekroczyć:   14 000 kg

2. Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18 m

3. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  280 KM

4. Samochód wyposażony w zautomatyzowaną lub  automatyczną skrzynię biegów

Podwozie z kabiną:

5. Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym:

4x4 –uterenowiony z :

-z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń

szosowych i terenowych

-blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu

-z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu

-z blokadą mechanizmu międzyosiowego

-napęd stały osi przedniej

-średnica osadzenia opon 22,5”

-na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne.

-pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi

6. Samochód  wyposażony w:

-system  -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w  terenie

- immobiliser

7. Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej- SCR,  poprzez zastosowanie płynu AdBlue

Silnik wyposażony w hamulec silnikowy

-skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju

8.     Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator  przechyłów.

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów.

9.    Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika,  w układzie miejsc 1+1+4   (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w :

-klimatyzację

- indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

- niezależny układ ogrzewania , umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

-reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem  elektrycznym z prawej strony

-poręcz do trzymania w tylnej części kabiny

-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny

-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

-elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

-lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

-lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie

-wywietrznik dachowy

-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

10. Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo:

w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

-dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu

-uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać  przestrzeni załogi

-schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny

11.   Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  łatwozmywalnym, odpornym na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości  i pochylenia oparcia.

12.    W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-radio z odtwarzaczem CD

-podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.

13.    Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

-sygnalizacja załączonego gniazda ładowania

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami

-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

-kontrolka włączenia autopompy

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

-wskaźnik  niskiego  ciśnienia

-wskaźnik  wysokiego  ciśnienia

14.  Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”-płaska  z lampami  LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska  LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.  Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, mnipulator powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy.

Lampa zespolona i pojedyncza –z  zabezpieczeniem ochronnym

-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.

-oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia

-zabudowę pojazdu wyposażyć w 4 lampki niebieskie diodowe pulsujące umieszczone po dwie na każda stronę-u góry nadwozia, połączone w systemie z pulsacyjnymi z przodu

15. Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.

## 16. Pojazd  wyposażony w integralny układ prostowniczy (prostownik zamontowany  na samochodzie)do ładowania akumulatorów  pojazdu  z zewnętrznego źródła  ~230V, z gniazdem przyłączeniowym,   umieszczonym po lewej stronie .Złącze  musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy  sygnalizacja  podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.

## 17. Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w  układzie pneumatycznym z sieci  stacjonarnej.

18. Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

19. Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy

20. Wylot spalin skierowany na lewą stronę

21. Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym.

22. Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych

## 23. Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.

Zabudowa pożarnicza:

24. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200 mm. Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję.  Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej

Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)

-pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona  ochronno-maskująca

25. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami  bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy dostęp do sprzętu.  Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny  nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.

26. Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze

27. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

## Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

28. Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

29. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami,  do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe ). Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy.

30. Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej   i całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają  oznakowanie ostrzegawcze.

## 31. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb

32. Schowki wyposażone w regały  wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy. Regał obrotowy lub wysuwny –wyposażony w zestaw sprzętu m.in : łom zwykły-1szt,  łomo-wyciągacz-1szt,  młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt,  siekiera-1szt,   nożyce do drutu-1szt

33. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi  żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego

## 34. Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80 mm

35. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

36. Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

37. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym

38. Zbiornik wody o pojemności   2,5 m3, wykonany  z  materiałów kompozytowych. Tolerancja pojemności ±1%    Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną

eksploatację, z układem  zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody  w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w  falochrony i posiada właz rewizyjny.

39. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną na prawym  boku z tyłu pojazdu, Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

## -montaż  automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

40. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego.  Tolerancja pojemności ±1% Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

41. Układ wodno-pianowy  wyposażony w ręczny lub automatyczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy.

42.    Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym klapą uchylną do góry.

43. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

-wydajność , min.2800l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

-wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min  przy ciśnieniu  40 bar, Należy wpisać parametry z dołączonego  świadectwa CNBOP  do oferty

44. Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

-zraszaczy

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.  - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

## Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

45. Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

46. W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-miernik prędkości obrotowej wału pompy

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik

-kontrolka włączenia autopompy,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

- włączanie oświetlenia skrytek bocznych

Ponadto musi być zamontowane:

-sterowanie automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

-sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

-sterowanie ręcznym lub automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy autopompy

-schemat układu wodno-pianowego

47. W przedziale pracy  autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być  zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.

48. Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,

49. Przedział pracy autopompy  wyposażony w system ogrzewania  działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

50. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

51. Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite odwodnienie.

52.  Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego  i  rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania,  umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza

53. Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

-dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

-dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające

(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych)

-montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

54. Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z  najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ).

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum  5 metrów.

- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony

- sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.

- stopień ochrony minimum IP55

- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania

- zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu

- w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

oprócz ręcznego, wymagane także bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 20m)

Wyposażenie:

55. Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min:  1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny

56. Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia

-sprzęt posiadany przez Zamawiającego zostanie dostarczony do Wykonawcy celem bezpłatnego zamontowania  na  samochodzie.

57. Samochód należy doposażyć w  sprzęt:

-2 szt latarek kątowych typu Ex z ładowarkami i  2szt- radiostacji Motorola

GP 360-z ładowarkami lub równoważnych , zamontowane w kabinie na specjalnym podeście

-w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu . Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych .Monitor przekazujący obraz ,kolorowy o przekątnej min 5 cali , zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.

Oznaczenie:

Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP +nazwa  + numery  operacyjne

## Kolor samochodu

- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym,

- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,

- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

## - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.

Gwarancja:

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru.

Inne:

Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji. Samochód należy wydać z pełnym zbiornikiem paliwa.

Odległość od najbliższego punktu serwisowego - maksymalnie 100 km.

Czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 48 h.

Dostawa samochodu nastąpi na koszt własny Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Po dostawie samochodu nastąpi jego uruchomienie i odebranie protokołem.

Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu jej odbioru.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się nim po drogach publicznych, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

UWAGA!!! ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PARAMETRY I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE RÓWNOWAŻNE DO OPISANYCH POWYŻEJ Z  ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE MOGĄ TO BYĆ PARAMETRY  O JAKOŚCI NIŻSZEJ NIŻ PRZEDSTAWIONO POWYŻEJ.

Oferowana cena zawierać ma wszystkie opłaty niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać/dostarczyć zgodnie z opisem, jak powyżej, lub zaproponować parametry równoważne.

3. Dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mogą być powierzone do wykonania podwykonawcom

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie:  do 15.12.2011 r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY

### 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  zrealizował co najmniej jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 500 000 zł.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

### OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć :

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 1 do SIWZ), a także –– o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 2 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2. tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 500 000 zł.

Do wykazu dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do  SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie),  a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

- Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 5 do SIWZ), zawierający m.in.:

-	oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

-	oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą

-	oświadczenie o udzieleniu gwarancji  na dostarczony przedmiot zamówienia

3.2. Podpisany projekt umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ),

3.3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawiać faktury.

3.4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

3.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz. U. 2009 r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3.6. UWAGA!!! Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

3.7. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

3.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

3.9. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1-2.2.winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.

3.10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1-2.2.

### WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w części V.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

- Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.

- Opakowanie, o którym mowa w pkt 9 powinno być oznaczone następująco:

#### Oferta przetargowa

„Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach”

Nie otwierać przed 17 października 2011 r. - godzina  09:00

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

### FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

### Z WYKONAWCAMI

Zamawiający, dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala wyłącznie formę elektroniczną (adres elektroniczny Zamawiającego: zp@lodygowice.pl) z wyjątkiem dokumentów związanych z postępowaniem dotyczących środków ochrony prawnej. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić pełną nazwę Wykonawcy, jego dane teleadresowe, a w temacie nr zamówienia (sprawy) nadany przez Zamawiającego.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem   zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.

- Zaoferowana cena jest będzie ceną ryczałtową.

- Wartości: netto, podatek VAT oraz brutto w formularzu ofertowym powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

- Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegała podwyższeniu.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października  2011 r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy  w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

### TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 października  2011 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego  75, pok. nr 10 – parter.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

- następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

- Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty brutto,

- okres gwarancji,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena – 100%.

- Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.

- Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców

C = 	---------------------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad, tj. oferta z najniższą ceną.

- Poufne badanie ofert:

a) w trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych Specyfikacją.

b) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

### WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Informacje o których mowa  w pkt. 2 zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.lodygowice.pl (grzecznościowo) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

### ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy i tym samym nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA

- Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

Wiesław Fiedor –OSP W Pietrzykowicach; tel. 33862 19 885 lub 508 184 974, mail: prb.wiecha@gmail.com

### POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo z zamówień publicznych.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

07.10.2011 r. .……………………………..

Data, podpis

Załączniki do SIWZ:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – osoby fizyczne

  - Wypełniony „Formularz ofertowy”

  - Projekt umowy