Stolarka

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części ST00„Wymagania ogólne”.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania stolarki powinny posiadać: Aprobaty

Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Wszelkie materiały do wykonania stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ścianki systemowe w klasyfikacji w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia – nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) zgodnie z Instrukcją ITB 401/2004;

– Słupki i rygle systemu MB SR50 N -głębokość zgodnie z obliczeniami statycznymi

dostawcy systemu o wys. 3,16m (przewiązka)w modułach 160cm.

– Słupki i rygle systemu MB SR50 N -głębokość zgodnie z obliczeniami statycznymi, o wys.6,73m, słupki skośne o wys. 2,95m, w modułach 100cm

– Ściana przeszklona wiatrołapu: szyba podwójna ESG 6, 16, VSG 4,4,2 Cool Lite niskoemisyjne termoizolacyjne Uk.1.00 [W/m2*°K] Kolor szklenia z gamy grafitowej lub zielonej -po wyborze kolor pokrycia dachowego -do ustalenia z Projektantem

– Ściana przeszklona przewiązki: szyba podwójna ESG 6, 16, VSG 4,4,2 Cool Lite

niskoemisyjne termoizolacyjne Uk.1.00 [W/m2*°K] Kolor szklenia z neutralny

przeźroczysty -po wyborze koloru pokrycia dachowego -do ustalenia z Projektantem

– Drzwi do wiatrołapu dwuskrzydłowe, przeszklone o symetrycznych skrzydłach szer 90cm, h=220cm, w systemie np.MB 59S -szyba podwójna ESG 6, 16, VSG 4,4,2 Cool Lite niskoemisyjne termoizolacyjne Uk.1.00 [W/m2*°K]. Kolor szklenia z gamy grafitowej lub zielonej -po wyborze koloru pokrycia dachowego -do ustalenia z Projektantem. Wyposażone w duży pochwyt, dwa zamki, w tym jeden antywłamaniowy, samozamykacz.

– Okna aluminiowe 200x150cm z częścią otwieralną o szer.70cm (uchylno-rozwierna) i nieotwieralną o szer. 130cm w systemie np. MB 59S -szyba podwójna ESG 6, 16, VSG 4,4,2 niskoemisyjne termoizolacyjne bezbarwne Uk.1.00 [W/m2*°K]

– Daszek szklany 400x220cm, w modułach zgodnych z podziałem fasady, podwieszony do fasady słupowo-ryglowej na linkach stalowych oraz aluminiowych, ew. stalowych

wspornikach zamocowanych na słupach aluminiowych konstrukcji. Elementy przekrycia tafle szkła montowane do nowoprojektowanej konstrukcji aluminiowej (wg proj. dostawcy systemu). Elementy mocujące szkło-ze stali nierdzewnej. Szklenie bezpieczne -VSG (TVG10mm/4xPVB/ESG 10mm) ESG-szyba hartowana. TVG-szyba półhartowana. VSG-szyby laminowane folią -4xPVB. Kolor szklenia z gamy grafitowej lub zielonej - po wyborze koloru pokrycia dachowego -do ustalenia z Projektantem..

– stolarka– okna dachowe, elewacyjne oraz oddymiające (wraz z automatyką  sterującą): okna 114x115, 114x118, 90x140,  78x98, FSP 94x140, BDL 94x115 wraz z systemowymi kołnierzami uszczelniającymi

– stolarka drewniana odtwarzająca stolarkę istniejącą (przeznaczoną do demontażu). Stolarka klejona, trójwarstwowa, szyby zespolone 4/16/4, okapnik aluminiowy, wykończenie: malowanie czterokrotne farbami akrylowymi, kolor: biały

– drzwi zewnętrzne drewniane, stylizowane. Drzwi dwuskrzydłowe. Materiał sosna trójwarstwowo klejona. Konstrukcja ramowo-płycinowa. Wyposażenie zamek listwowy minimum trzypunktowo ryglowany, wyposażony w dodatkową wkładkę patentową, zawiasy trójstronnie regulowane z dodatkową blokadą, próg aluminiowy z termowkładką, samozamykacz. Lakierowane fabrycznie, kolor wg projektu kolorystyki. Uszczelka umieszczona w skrzydle

– Drzwi do sal lekcyjnych (DP1 – DP8) płytowe, gładkie, konstrukcja: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie: płyta wiórowa pełna, system przylgowy. Szerokość skrzydła 90 cm, ościeżnice regulowane DIN w kolorze jasna sosna. Szklenie: bulaj o średnicy 40 cm, szkło przeźroczyste, stal nierdzewna matowa. Drzwi malowane zgodnie z rys. Klamki. DP1, DP3, DP4 – możliwość otwierania o 180 stopni.

– Drzwi DP9, DP10 jw., bez przeszklenia z dodatkowym wyposażeniem w postaci kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej o pow. dopływu powietrza 0,022 m2. DP10 doposażyć w poziomy uchwyt ułatwiający domknięcie drzwi NPS. DP9 – możliwość otwierania o 180 stopni.

– Drzwi DP11 płytowe, gładkie, konstrukcja: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie: płyta wiórowa pełna, system przylgowy. Szerokość skrzydła 90+40 cm, ościeżnice regulowane DIN w kolorze jasna sosna. Szklenie: bulaj o średnicy 40 cm, szkło przeźroczyste, stal nierdzewna matowa. Drzwi wzmacniane (do sali gimnastycznej). Drzwi malowane zgodnie z rys. Klamki.

– Drzwi do pom. sanitarnych DS1 (pom. A1.12, A1.3, A2.1, A2.6 (4 szt), A2.5) wykonać jako płytowe pełne w konstrukcji ramowej z wypełnieniem płytą wiórową otworową, z kratkami wentylacyjnymi (lub podcięciem), skrzydło i ościeżnice regulowane DIN w kolorze jasna sosna. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń mokrych. DS1 w pom. A2.5 doposażyć w uchwyt poziomy dla nps. Drzwi w pomieszczeniu A2.1 i A2.5 – możliwość otwierania o 180 stopni.

– Drzwi D1 do pom. A1.3 i drzwi D1 do pom. A2.3 stalowe EI30 w kolorze popielatym.

– Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny posiadać piktogramy ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub innego materiału. Wyposażone w samozamykacz i ogranicznik w podłodze.

– Drzwi do kabiny do przebierania oraz do natrysków wykonać jako składane, systemowe, 3częściowe.

– Drzwi i ścianki HPL w pom. A1.12 oznaczone jako DS2 wykonać jako lekkie ścianki działowe z laminatu o grubości 10 mm mocowane do ściany za pomocą profili aluminiowych, na podporach systemowych, wysokość 205 cm, z prześwitem 15 cm Kolor laminatu HPL: jasna zieleń. Wyposażenie: zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i zawiasy ślizgowe (samoczynne zamykanie skrzydła).

– Drzwi i ścianki HPL w pom. A2.6 -Przegroda pomiędzy kabinami natryskowymi wykonać jako ściankę o głębokości 120 cm i wysokości 200 cm, z prześwitem 15 cm.

– Drzwi DZ1 (EI30), DZ2, DZ3 (EI30), DZ4 (EI60), DZ5 (zewnętrzne, termiczne) DZ6– aluminiowe przeszklone. Kolor RAL 9023, szkło obustronnie bezpieczne (klejone, hartowane), z nadrukiem ostrzegającym.

– taśmy uszczelniające styki stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej i warstwy termoizolacyjnej,

– pianka poliuretanowa montażowa,

– łączniki mechaniczne z blach montażowych + kołki montażowe,

– klej do osadzania parapetów

– taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykończeniowymi,

Uwaga:

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej określone w dokumentacji projektowej należy traktować wyłącznie jako wartości orientacyjne, które nie mogą zostać użyte jako wielkości zamówieniowe

Wykonawca przed dokonaniem zamówienia nowej stolarki zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury jej ilości i wielkości po wcześniejszym przeprowadzeniu demontażu istniejącej stolarki i odpowiednim przygotowaniu otworów Przygotowane przez Wykonawcę na podstawie pomiarów z natury zestawienie zamówieniowe stolarki należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Zamówienia można dokonać po ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora.

Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamki patentowe, do pom sanitarnych w łazienkowe.

Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w dwa zamki, w tym jeden antywłamaniowy.

Charakterystyka przyjętych systemów fasadowych i okienno drzwiowych

System fasadowy słupowo-ryglowy MB-SR50 N i MB-SR50 PL

System MB-SR50 N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.

Elementy fasady słupowo-ryglowej malowane będą proszkowo na kolor 9023 z palety RAL.

Dane techniczne systemu: MB SR50 N (PL)

Głębokość słupów (zakres mm) 65 -325

Głębokość rygli (zakres mm) 5 -189,5

Sztywność słupów (zakres wsp. Ix) 54,62 -4123,45 cm4

Sztywność rygli (zakres wsp Iz) 0,79 -629,54 cm4

Grubość szklenia (mm) 24 -52

Dane techniczne systemu: MB SR50 N

Przepuszczalność powietrza do klasy AE1200; EN 12153:2003; EN 12152:2002

Odporność na obciążenie wiatrem 2,4kN/m2 / EN 13116:2002

Odporność na uderzenie klasa E5/I5 PN-EN 14019

Wodoszczelność klasa RE1500, EN 12155:2003; EN 12154:2002

Izolacyjność termiczna (Uf) od 0,9 W/m2K

System okienno-drzwiowy MB-59S

System MB-59S służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, itd. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okien wynosi w nim: 50 mm dla ościeżnic i 59 mm dla skrzydeł. Powierzchnie zewnętrzne tych kształtowników leżą na jednej płaszczyźnie. Głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi zarówno dla ościeżnic jak i skrzydeł wynosi 50 mm. Efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą uzyskany jest dzięki temu tak od strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej.

Dla profili systemu MB-59S współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi: dla okien: od 2,25 W/m2K, dla drzwi: od 2,58 W/m2K. Stosowane w nich wypełnienia mogą mieć grubość od 4 mm do 40 mm w skrzydłach okien, w drzwiach, witrynach i oknach stałych: od 4 mm do 31 mm.

Dane techniczne systemu: MB-59S

Głębokość ramy (zakres mm) 50/50

Głębokość skrzydła (zakres mm) 50/59

Grubość szklenia -zakres mm

(okno stałe i drzwi / okna otwierane)

4,5 -31,5 / 4,5 -40,5

Min. szerokość widokowa kształtowników

Rama drzwi / okna (mm) 36,5 / 47,5

Skrzydło drzwi/okna (mm) 72,5 / 34,5

Maksymalne wymiary i ciężary konstrukcji

Max wymiary okna H do 2400 mm

L do 1250 mm

Max wymiary drzwi H do 2300 mm

L do 1100 mm

Ciężar skrzydła drzwi / okna 100/130kg

Typy konstrukcji

Dostępne rozwiązania okno rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz

Parametry techniczne MB-59S

Przepuszczalność powietrza klasa 4 EN 1026:2001; EN 12207:2001

Odporność na obciążenie wiatrem C3 EN 12211:2001; EN 12210:2001

Odporność na uderzenie klasa 3

Wodoodporność 8A EN 1027:2001; EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) od 2,0

Elementy okienne i drzwiowe malowane będą proszkowo na kolor z palety RAL.

Charakterystyka szklenia

szkło przeciwsłoneczne z powłoką warstwy katodowej lub kilku warstw metalowych. Właściwości te pozwalają na obróbkę: gięcie, hartowane, emaliowane, sitodruk, laminowanie. Szkło to przeznaczone jest do stosowania we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych, jak również do szklarni, werand i okien dachowych. Jest neutralne przy patrzeniu z pomieszczenia, nie zmienia odcieni barw, natomiast patrząc z zewnątrz ma odcień lekko błękitny. Polepsza komfort widzenia poprzez filtrowanie światła; ma dobre rezultat w ochronie przeciwsłonecznej i pozwala na zmniejszenie kosztów klimatyzacji w okresach nasłonecznienia.

UWAGA.

Wszystkie użyte nazwy własne należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych o parametrach nie gorszych niż przytoczone.