Załącznik nr 9 do SIWZ

RIP-ZP/07/2013

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje ogólne

Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie zaprojektowania i wykonania szerokopasmowej sieci dostępowej oraz dostawy sprzętu sieciowego i  komputerowego  w ramach  projektu „E-integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja”. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz  wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, wraz z niezbędną dokumentacją związaną z ewentualnym pozyskaniem wymaganych prawem zgód i pozwoleń gdy zaistnieje taka potrzeba, w tym:,

  - wykonania projektu budowlanego w zakresie budowy masztów antenowych (wraz z uzgodnieniami branżowymi) oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę w przypadku gdy będzie ono wymagane

  - wykonania projektu wykonawczego dla instalacji stacji bazowej

  - wykonania projektu wykonawczego dla instalacji mostów radiowych ( radiolinii cyfrowych )

  - wykonania projektu wykonawczego dla instalacji urządzeń abonenckich na terenie Gminy

  - aktualizacja raportów Ochrony Środowiska, jeśli zajdzie taka potrzeba

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac,

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu projektu wykonawczego planowanej radiowej bezprzewodowej sieci teleinformatycznej

- dostawy urządzeń i budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej,

- Budowy masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny systemu radiowego wielodostępu oraz radiolinii cyfrowych w oparciu o własny projekt oferenta w tym:

  - instalacji okablowania sygnałowego na potrzeby instalacji antenowej radiolinii cyfrowej

  - budowy stalowej konstrukcji o wysokości nie przekraczającej 1,8 metrów na dachach budynków uwzględnionych w projekcie tworzonej sieci szerokopasmowej sporządzonym przez Wykonawcę,

  - instalacji okablowania sygnałowego pod potrzeby instalacji anten sektorowych dla stacji bazowych WiFi oraz radiolinii cyfrowej

- Budowę sieci szkieletowej/dystrybucyjnej w oparciu o dedykowane linki radiowe typu punkt ->punkt, w tym:

  - montaż urządzeń radiolinii cyfrowych pracujących w paśmie nie licencjonowanym,

  - montaż urządzeń radiolinii cyfrowych pracujących w paśmie licencjonowanym

  - montaż szaf, uchwytów antenowych, siłowni telekomunikacyjnych/ zasilaczy awaryjnych.

- Budowa sieci dostępowej w oparciu o stacje bazowe WiFi:

  - montaż urządzeń wchodzących w skład stacji bazowej WiFi  wraz z antenami sektorowymi pracującymi w paśmie nie licencjonowanym,

  - montaż przełączników sieciowych,

  - montaż szaf, uchwytów antenowych, siłowni telekomunikacyjnej/ zasilaczy awaryjnych,

- Budowy i wyposażenie głównego węzła szkieletowego i Centrum Zarządzania Siecią w szczególności:

  - montaż elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie głównego węzła

szkieletowego zlokalizowanego pod proponowanym adresem Łodygowice ul. Piłsudskiego 75.

- dostawy i instalacji urządzeń sieciowych,

- dostawy i instalacji 80 zestawów  komputerowych i oprogramowania,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną systemu, instrukcjami i procedurami dla operatorów,

- administrowanie i serwisowanie systemu (sieci szerokopasmowej oraz sprzętu komputerowego w tym kontrola ewentualnych nadużyć w okresie realizacji projektu (funkcja - Operator Wykonawczy),

- zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 Jednostek Podległych w okresie realizacji projektu (funkcja – Operator Wykonawczy),

Celem prawidłowego wykonania zamówienia sugerowane jest dokonanie we własnym zakresie wizji w terenie, w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami terenowymi. Nie są przewidziane dedykowane spotkania celem wykonania wizji lokalnej.

Realizacja powyższego zamówienia musi być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym.

Celem budowy systemu teleinformatycznego jest zapewnienie dostępu do Internetu dla czterdziestu gospodarstw domowych (budynków należących do osób prywatnych)  podlegającym kryteriom wykluczenia cyfrowego w Gminie Łodygowice oraz pięciu wybranym obiektom – jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania (na bazie niniejszego opracowania zawierającego minimalne wymagania funkcjonalne i ilościowe) własnej koncepcji technicznej i załączenia jej do składanej oferty. Projekt ten ma zawierać kompletną koncepcję budowy sieci bezprzewodowej Gminy Łodygowice. Należy przedstawić w nim wizualizację systemu naniesionego na mapy cyfrowe danego obszaru, rozpiskę przydziału częstotliwości radiowych dla planowanych radiolinii klasy operatorskiej, plany pokrycia radiowego dla każdej stacji bazowej, analizę kosztów związanych z opłatami za kanały radiowe dla radiolinii pracujących w paśmie licencjonowanym.

Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają minimalne wymagania określone w tym dokumencie. Jeśli w tym dokumencie znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie to należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub prace  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Ogólne wymagania Zamawiającego.

  - Zamawiający oczekuje, że zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne:

- Szybkość łącza internetowego do użytkownika indywidualnego min: 2Mb/s

- Szybkość łącza internetowego od użytkownika indywidualnego min: 2Mb/s

- Zapewnienie dostępności sieci dla użytkownika indywidualnego na poziomie min: 90%

- Szybkość łącza internetowego do użytkownika będącego jednostką podległą samorządowi terytorialnemu min: 4Mb/s

- Szybkość łącza internetowego od użytkownika będącego jednostką podległą samorządowi terytorialnemu min: 4Mb/s

- Zapewnienie dostępności sieci dla jednostki podległej samorządowi terytorialnemu na poziomie min: 95%

- Brak limitu transferu danych

- Brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi

- Możliwość blokady wybranych portów i usług ( np. usług wymiany plików )

- Projektowany system WiFi powinien umożliwić realizację następujących usług:

  - dostęp do Internetu,

  - sieci wydzielone VLAN i/lub IP VPN,

  - przekaz mowy – VoIP,

  - przekaz wideo – usługi e-learningu

  - przekaz danych krytycznych (priorytet)

Projektowana sieć bezprzewodowa WiFi musi mieć możliwości ustanowienia stałych i wydajnych połączeń z poszczególnymi węzłami sieci. Zagregowana transmisja danych będąca sumą zapotrzebowania na pasmo transmisyjne dla wszystkich odbiorców końcowych przyporządkowanych do danego węzła dostępowego nie powinna przekraczać wartości progowej przesyłu danych dla danego połączenia międzywęzłowego. Wymagane jest zatem by dla poszczególnych węzłów projektowanej sieci hierarchicznej zachować co najmniej następujące założenia projektowe:

  - węzeł dostępowy (punkt C na rysunku poniżej) obsługuje połączenia pomiędzy terminalem końcowym (indywidualnym lub JST) a jednym z węzłów dostępowych,

  - węzeł dystrybucyjny (punkt B na rysunku poniżej) jest węzłem łączącym węzły szkieletowe (punkt A) z węzłami dostępowymi (punkt C),

  - węzeł szkieletowy (punkt A, na rysunku poniżej) obsługuje połączenia pomiędzy węzłami: szkieletowymi (punkt A) i dystrybucyjnych (punkt B).

  - Zamawiający wymaga, aby zrealizowany i uruchomiony system spełnił następujące wymagania w zakresie technologii sieci bezprzewodowej:

- Sieć szkieletowa musi być wykonana w oparciu o radiolinie cyfrowe pracujące w licencjonowanym paśmie radiowym i powinna zapewnić przepustowość na poziomie minimum 100Mb/s

- Dodatkowe połączenia dystrybucyjne punkt-punkt powinny być oparte o urządzenia pracujące w oparciu o nielicencjonowane pasmo 5GHz i powinny zapewnić przepustowość na poziomie minimum 50Mb/s

- Stacje Bazowe ( bezprzewodowe punkty dostępowe ) oraz terminale abonenckie powinny pracować w oparciu o technologię WLAN 802.11n (MIMO) w nielicencjonowanym paśmie radiowym 5GHz z wykorzystaniem technologii MIMO.

- Elementy infrastruktury ( radiolinie, stacje bazowe ) powinny być zamontowane na obiektach, budynkach użyteczności publicznej oraz na nieruchomościach należących do Gminy Łodygowice lub na takich z którymi Gmina posiada ważną umowę dzierżawy/najmu z właścicielem obiektu na okres nie krótszy niż osiem lat.

- Urządzenia dostępowe mają być zainstalowane na obiektach będących własnością Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników wieczystych objętych niniejszym projektem.

- Sieć powinna posiadać wsparcie dla usług QoS.

- Naziemna sieć bezprzewodowa musi być zarządzana z utworzonego Centrum Zarządzania. Zamawiający sugeruje, aby Centrum Zarządzania Siecią znajdowało się w lokalizacji Urząd Gminy Łodygowice w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 75.

- Jako uzupełnienie sieci bezprzewodowej dopuszcza się zastosowanie następujących technologii:

  - technologie przewodowe (światłowód lub kable miedziane) – w szczególności w lokalizacjach gdzie budowa infrastruktury sieciowej w tej technologii jest ekonomicznie uzasadniona i przy budowie łącza do krajowej sieci Internetowej;

  - technologia bezprzewodowa typu punkt – punkt (radiolinia) tam gdzie jest to technologicznie uzasadnione – w szczególności dla celów zapewnienia łączności pomiędzy stacjami bazowymi.

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, dostawa materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja szerokopasmowej sieci bezprzewodowej ma polegać na:

- budowie co najmniej dziewięciu stacji bazowych WiFi oraz instalacji czterdziestu punktów abonenckich WiFi,

- instalacji i wstępnej konfiguracji wybudowanych stacji bazowych oraz punktów abonenckich WiFi,

- instalacji i konfiguracji co najmniej ośmiu linków radiowych pracujących w nielicencjonowanym paśmie 5 GHz,

- instalacji i konfiguracji co najmniej dwóch linków radioliniowych klasy operatorskiej pracujących w licencjonowanym paśmie,

- instalacji i konfiguracji co najmniej jednego połączenia radioliniowego pracującego w paśmie nielicencjonowanym do operatora telekomunikacyjnego,

- instalacji i konfiguracji pozostałych urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem całej zrealizowanej sieci szerokopasmowej.

Bezprzewodowa sieć szerokopasmowa zaprojektowana i wybudowana przez Wykonawcę ma  zapewnić pokrycie sygnałem radiowym o częstotliwościach 2,4 GHz  i/lub 5GHz obszaru Gminy Łodygowice w następujących rejonach: Łodygowice, Zarzecze, Pietrzykowice, Bierna. Sieć ta zostanie wykorzystana do celów	zapewnienia dostępu do Internetu oraz dostępu do sieci miejskiej dla beneficjentów oraz jednostek samorządowych biorących udział w działaniach koordynacyjnych w ramach projektu: „E-Integracja w Gminie Łodygowice”.  Wybudowana sieć bezprzewodowa powinna zapewnić dostęp do sieci miejskiej oraz Internet w wyżej wymienionych obszarach Gminy Łodygowice ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców końcowych jakimi są osoby podlegające kryterium wykluczenia cyfrowego. Ze względu na specyfikację obszaru na którym zostanie zaimplementowana szerokopasmowa sieć dostępowa Zamawiający proponuje, aby podzielić całą projektowaną sieć na dwie połączone ze sobą strefy: Strefa Centrum i Strefa Sołectwa. Wybór obszaru objętego przez poszczególne strefy należy do projektu Wykonawcy. Sugeruje się, aby strefy zostały połączone pomiędzy sobą wysokowydajną radiolinią szkieletową pracującą w paśmie licencjonowanym. Dodatkowo, aby zapewnić łącza backupowe pomiędzy strefami, Zamawiający sugeruje aby połączyć węzły dystrybucyjne przyporządkowane do poszczególnych stref przęsłem radiowym pracującym w paśmie nielicencjonowanym 5GHz.

- Opis warstwy szkieletowej sieci

W ramach realizowanego projektu, wymagane jest zaprojektowanie, dostarczenie urządzeń i budowa sieci szkieletowej. Zadaniem sieci szkieletowej będzie tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej a punktem dostępu do Internetu – stykiem z siecią operatora telekomunikacyjnego.

Zaprojektowana i wybudowana w ramach niniejszego działania sieć szkieletowa musi uwzględniać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną będącą we władaniu Gminy Łodygowice oraz ma spełniać wymagania Zamawiającego dotyczące wchodzących w skład sieci szkieletowej linków radiowych:

- Klasy operatorskiej pracującej w paśmie licencjonowanym o minimalnej przepływności 100Mb/s

Zamawiający wymaga budowy przynajmniej dwóch linków radioliniowych klasy operatorskiej pracujących w paśmie licencjonowanym. Zaprojektowane i wybudowane w ramach niniejszego zadania przęsła radioliniowe w zależności od projektu Wykonawcy (forma zaprojektuj i wybuduj) powinny umożliwić ciągłą pracę całej projektowanej sieci telekomunikacyjnej a średnio-roczna dostępność usług transmitowanych za ich pośrednictwem powinna wynosić co najmniej 99,995%. Rysunek poniżej przedstawia proponowane połączenie w obrębie projektowanej warstwy szkieletowej gdzie Węzeł A zaznaczony na poniższym rysunku jest węzłem szkieletowym. Zamawiający sugeruje, aby przynajmniej jeden link radioliniowy łączył główny punkt szkieletowy zlokalizowany w Urzędzie Gminy Łodygowice a najdalej oddalony węzeł dystrybucyjny zlokalizowany w wybranym na etapie projektu sołectwie.

Proponowane przez Zamawiającego miejscowości pod budowę szkieletowej sieci teleinformatycznej:

- Pietrzykowice,

- Łodygowice,

- Zarzecze,

Wszystkie obiekty, które zostaną zakwalifikowane przez Wykonawcę jako obiekty szkieletowe muszą być we władaniu Urzędu Gminy na okres przynajmniej ośmiu lat.

Do Wykonawcy należeć będzie optymalny dobór częstotliwości, tak aby uzyskać wymaganą przepływność przy jak najmniejszych opłatach za użytkowanie częstotliwości. Do Wykonawcy (funkcja - Operator Wykonawczy) będzie należało poniesienie wszelkich kosztów związanych z inicjacją oraz utrzymaniem płatnych kanałów. Jako uzupełnienie sieci bezprzewodowej do lokalnego lub krajowego operatora  Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii przewodowej ( światłowód lub kable miedziane ).

Wymaga się, że do każdego węzła szkieletowego zostanie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany zarządzalny przełącznik sieciowy  minimum 8 portowy, zasilany napięciem zmiennym 230V. Będzie on służył do połączenia ze sobą wszystkich urządzeń danego węzła.

Zamawiający wymaga aby do Centrum Zarządzania Siecią został dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany przełącznik sieciowy warstwy trzeciej 24 portowy, zasilany napięciem zmiennym 230V. Będzie on służył do połączenia ze sobą urządzeń warstwy szkieletowej sieci oraz urządzeń Centrum Zarządzania Siecią.

Wszystkie urządzenia warstwy szkieletowej sieci mają zostać zainstalowane w szafach teletechnicznych typu RACK o wysokości przynajmniej 15U tak, aby zmieściły się w niej wszystkie dostarczone elementy. W każdej szafie powinny zostać zamontowane: organizator kablowy 19”, zasilacz awaryjny 19”, listwa zasilająca 19”, półka do szafy 19”. Należy zapewnić zabezpieczenie przed dostępem do urządzeń osób postronnych. Należy zapewnić zasilacz awaryjny przystosowany do montażu w szafie RACK 19” z podtrzymaniem zasilania na przynajmniej 2 godziny pracy oraz liczniki energii prądu zmiennego w każdej z szaf. Tam gdzie to jest potrzebne należy dostarczyć szafy w wykonaniu zewnętrznym. Do Centrum Zarządzania Siecią należy dostarczyć szafę strukturalną o wysokości 42U.

Uwaga!

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscach instalacji w celu poprawnego skalkulowania kosztów elementów i usług dodatkowych takich jak wymagane szafy teletechniczne  z przeznaczeniem na urządzenia aktywne.

Wykonawca musi zaprojektować szafy o wymiarach i pojemności stosownej do potrzeb. Ponadto we wszystkich lokalizacjach Węzłów Szkieletowych należy wykonać instalacje kablowe (sygnałowe, zasilające, antenowe itp.) niezbędne do realizacji zadania.

Minimalne wyposażenie warstwy szkieletowej musi stanowić :

  - Radiolinie cyfrowe 100 Mb/s FDD  ( przynajmniej 2 komplety )

Wymagania ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci szkieletowej , której elementem będzie odpowiedni dobór częstotliwości oraz parametrów pracy radiolinii tak aby osiągnąć dostępność systemu na poziomie 99.995 % średniorocznie przy przepustowości 100Mbps na odległości do 10km.

- Radiolinie cyfrowe klasy operatorskiej ma zapewnić transmisję pomiędzy wyznaczonymi węzłami szkieletowymi. Mają one pracować w paśmie licencjonowanym i zapewnić przepływność 100 Mb/s.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stosownej dokumentacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu uzyskania pozwolenia radiowego przez Zamawiającego. UWAGA jednorazowe opłaty związane z rejestracją wszystkich zaprojektowanych przęseł radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest tak dobrać konfigurację radiolinii aby opłaty wnoszone do UKE przez Zamawiającego (po okresie realizacji projektu przez Wykonawcę) za wykorzystane pasmo radiowe były zoptymalizowane.

Wymagania techniczne

- Radiolinia  musi mieć możliwość  pracować  w co najmniej następujących pasmach: 13, 15, 18, 23, 38 GHz

- Radiolinia musi umożliwiać transmisję w kanałach radiowych o następującej szerokości: 7/14/28/56 MHz

- Dla co najmniej trzech wybranych  szerokości kanału radiowego dostępne muszą być następujące modulacje:  QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM oraz 256 QAM

- Radiolinia musi być dostarczona w konfiguracji 1+0 i mieć możliwość rozbudowy do konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja).

- Radiolinia musi być wyposażona w wentylator chłodzący jednostkę wewnętrzną IDU – dot. przypadku architektury IDU-ODU,

- Wysokość modułu IDU nie powinna być większa niż 1U - dot. przypadku architektury IDU-ODU,

- Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC lub 230V, należy dostarczyć zasilacz 230V

- Maksymalny pobór mocy całego  zestaw radioliniowego  nie może przekraczać 52W.

Wymagane możliwości rozbudowy (bez zmiany lub dodania jakiejkolwiek części sprzętowej, jedynie poprzez zmianę klucza licencyjnego – programowo):

- Obsługa modulacji adaptacyjnej w pełnym zakresie pracy: od QPSK do 256QAM.

- Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym (brak jakichkolwiek błędów transmisyjnych (ES, SES, BBE)  lub opóźnień przy przełączaniu)

- Rozbudowa przepustowości systemu co najmniej do 250 Mb/s FDx dla trybu 256QAM w kanale 56MHz

- Wymagania dotyczące interfejsów i protokołów transmisyjnych:

- Wymaga się aby radiolinia była wyposażona w następujące interfejsy zewnętrzne w minimalnej liczbie:

  - 2x10/100/1000 Combo ( elektryczny lub SFP)

  - Licencja producenta radiolinii w chwili jej dostawy musi umożliwiać transmisję ruchu z wykorzystaniem przynajmniej jednego portu 10/100/1000Base-T.

- Radiolinia musi wspierać następujące standardy Ethernet/IP:, 802.1Q, 802.1p, 802.1ad, 802.3x, 802.3ad, 802.1D, 802.1w, 802.1s, RFC 1349, RFC 2474, RFC 2460

- Wymagana jest Kompatybilność ze standardami:, ITU-T , ETSI, ETS

- Radiolinia powinna mieć możliwość pracy jako switch Ethernetowy obsługujący:

- Min. 4000 aktywnych VLANów

- Min. 8000 MAC adresów

- Min. 4 portów 100-Base-T w tym co najmniej jedno 10/100/1000Base-T

- 1x gniazdo SFP z możliwością obsadzenia wkładką optyczną niezależnego producenta.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Urządzenia muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją producenta, dystrybutora lub Wykonawcy.

- W okresie gwarancji, Wykonawca musi zapewnić gotowość serwisową polegająca na naprawie lub podmianie sprzętu w razie awarii, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki.

  - Przełączniki sieciowe 10/100 8 portów ( przynajmniej 2 sztuki )

Przełączniki te mają zostać dostarczone, zamontowane w szafach strukturalnych w lokalizacjach Stacji Szkieletowych, skonfigurowane i uruchomione.

Wymagania techniczne

  - Przełącznik pracujący w warstwie 2

  - Pojemność przynajmniej 8 portów LAN RJ-45 10/100 z możliwością rozbudowy tych portów do szybkości 10/100/1000 poprzez wykupienie licencji

  - Dwa porty typu dual ( 10/100/1000Base-T i 100/1000 BaseX )

  - Dwa porty uplink na wkładki SFP

  - Przynajmniej 128MB pamięci flash

  - Przynajmniej 256MB pamięci RAM

  - Przepustowość przełącznika przynajmniej 13Mpps

  - Routing statyczny: obsługa co najmniej 256 tras.

  - Obsługa protokołu RIP v1 i v2.

  - Obsługa  sieci VLAN 802.1Q.

  - Wsparcie BOOT/ DHCP Relay.

  - Ochrona przez zatruwaniem tablic ARP i atakami typu „man in the middle”.

  - Ochrona przed podszywaniem się pod DHCP - DHCP Snooping.

  - Wsparcie kontroli dostępu poprzez RADIUS oraz TACACS+.

  - Wsparcie protokołu SNMPv3.

  - Automatyczne funkcje QoS do zarządzania ruchem w przełączniku,

  - Synchronizacja czasu w całej sieci dzięki protokołowi Network Time Protocol (NTP).

  - Funkcja monitorowania portów umożliwiająca przechwytywanie pakietów Ethernetowych do pliku lub ich wyświetlanie jako pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

  - Mirroring poszczególnych portów na potrzeby rozwiązywania problemów i uprawnionego przechwytywania.

  - Mirroring w oparciu o reguły, z możliwością wyboru typu ruchu podlegającego dublowaniu przy użyciu zasad QoS.

  - Protokół Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP) zoptymalizowany pod kątem topologii pierścieniowej w celu zapewnienia czasu konwergencji poniżej 100 ms.

  - Podwójne kopie zapasowe obrazów i plików konfiguracyjnych.

  - UDLD (Uni-Directional Link Detection): wykrywanie i blokowanie łączy jednokierunkowych w interfejsach światłowodowych.

  - Wyposażenie we wbudowane porty do obsługi pracy w konfiguracji wieży.

  - Możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI jak i poprzez oprogramowania klasy Element Manager GUI z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jak i centralny system zarządzania. Wsparcie dla HTTPS/SSL.

  - Wbudowany port konsoli do zarządzania

  - Obsługa IP Multicast VLAN (IPMVLAN) dla zoptymalizowanej replikacji multicastingu na brzegu sieci w celu lepszego wykorzystania zasobów sieciowych

  - Opóżnienie nie większe niż 4 μs

  - Wsparcie standardów:

        - Spanning Tree (802.1d)

        - Fast Start with Spanning Tree (802.1d)

        - Rapid Spanning Tree (802.1w)

        - Multiple Spanning Tree Groups (802.1s)

        - Protokół PVST (Per-VLAN Spanning Tree).

        - Możliwość Ograniczania ruchu Broadcast & Multicast na porcie

  - Wsparcie standardów QoS w warstwie 2 i 3

        - 802.1Q/p-Based Layer 2 QoS

        - Kolejkowanie w oparciu o L3 DSCP

        - Możliwość znakowania pakietów, zmiany zawartości pola DSCP

- Co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdy port dla obsługi QoS

- Zakres temperatur pracy mieszczący się przynajmniej w granicach od 0oC do 45oC

- Pobór mocy nie większy niż 18W

- Zasilanie 230V

- Obudowa metalowa

- Bez wentylatorów

- Przełączniki muszą zostać dostarczone, oprogramowane i zainstalowane w szafach strukturalnych dostarczonych przez Wykonawcę.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Urządzenia muszą być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją Wykonawcy lub producenta

- Przełączniki mają być objęte gwarancją producenta na cały okres użytkowania przełącznika, obejmującą zarówno przełącznik jak i system operacyjny. Gwarancja ta ma być świadczona przynajmniej przez okres do 5 lat od ogłoszenia zakończenia sprzedaży produktu.

  - System podtrzymania napięcia UPS RACK  ( w ilości odpowiadającej ilości Węzłów Szkieletowych, przynajmniej 2 sztuki)

Zadaniem systemów podtrzymania napięcia jest zasilanie urządzeń w Węzłach Szkieletowych oraz zapewnienie podtrzymania ich zasilania, przy braku napięcia w sieci 230V przez okres przynajmniej 120 minut.

Wymagania techniczne

- moc znamionowa przynajmniej 1000VA / 700W

- zasilanie 1 fazowe, wyjście 1 fazowe

- baterie umieszczone w UPS oraz w zewnętrznych szafkach bateryjnych

- sumaryczna wysokość zestawu nie większa od 6U

- rodzaj pracy true on-line, podwójne przetwarzanie, czas przejścia 0ms

- obudowa typu  RACK

- port RS232

- styki p.poż.(EPO) zapewniające natychmiastowe wyłączenie urządzenia

- sterownik mikroprocesorowy

- wyświetlacz LCD

- funkcja Cold Start umożliwiająca załączenie systemu bez napięcia w sieci

- głęboka tolerancja napięcia wejściowego – zakres napięć wejściowych przynajmniej od 160V do 276V

- szeroki zakres tolerancji częstotliwości wejściowej

- możliwość  współpracy z agregatami prądotwórczymi

- generowany poziom hałasu nie większy niż 40dB (A)

- zniekształcenie napięcia nie większe niż 3% THD przy liniowym obciążeniu

- czas ładowania do poziomu 90% nie dłuższy niż 4 godziny

- przynajmniej 4 gniazda wyjściowe w standardzie IEC320 (10A)

- bezprzerwowy bypass wewnętrzny – automatyczny i ręczny

- oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w języku polskim

- czas podtrzymania przynajmniej 200 minut dla mocy 300W

- Systemy podtrzymania napięcia należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w lokalizacjach Stacji Bazowych. Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafach strukturalnych ( typu Rack ) i zapewniać podtrzymanie zasilania wszystkich elementów ( systemy radiowe, przełączniki, konwertery itp. ) przez czas przynajmniej 120 minut ).

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- urządzenia typu UPS muszą być objęte 24-miesięczną gwarancją producenta lub Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisowej NBD od momentu zgłoszenia awarii.

- Opis warstwy dystrybucyjnej sieci

Zadaniem sieci dystrybucyjnej będzie tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej a warstwą szkieletową. Projektowana i budowana w ramach niniejszego działania sieć dystrybucyjna musi uwzględniać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną będącą we władaniu Gminy Łodygowice jak również wymagania Zamawiającego co do zaprojektowanych i wybudowanych przez wykonawcę w ramach budowy sieci dystrybucyjnej linków radioliniowych pracujących w paśmie otwartym, nielicencjonowanym 5 GHz, z minimalną przepływnością zagregowaną 50 Mbps.

Poniższy rysunek przedstawia proponowane połączenie w obrębie warstwy dystrybucyjnej z uwzględnieniem warstwy szkieletowej.

Zamawiający wymaga budowy co najmniej 3 linków radioliniowych pracujących w paśmie nielicencjonowanym, z których każdy będzie pracował z przepływnością co najmniej 50Mbps. Opisywane powyżej linki radioliniowe mają pracować pomiędzy węzłami szkieletowymi a wybranymi przez Wykonawcę na etapie projektowania lokalizacjami będącymi jednostkami podległymi Gminie Łodygowice:

- Budynek szkoły (działka 793), 34-326 Zarzecze ul. Szkolna 8,

- Ośrodek Zdrowia (działki 5063/2, 5064/2), 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 3,

- Zabudowania Zespołu Szkół nr 1 (działka 4665/1), 34-325 Łodygowice ul. Okrężna 1,

- Remiza OSP  (działka 766), 34-325 Bierna ul. Kopernika 34,

- Zabudowania ZSO (działka 1683/1), 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 121.

Jednocześnie sugeruje się by węzły dostępowe wytypowane na etapie projektowania zostały połączone pomiędzy sobą przęsłem radiowym pracującym w paśmie nielicencjonowanym z zakresu  częstotliwości 4,90GHz – 5,85GHz zgodnie ze schematem połączeń przedstawionym na powyższym rysunku.

Mając na uwadze ukształtowanie terenu jakie występuję w Gminie Łodygowice dopuszcza się by wybrane lokalizacje z wymienionych powyżej na etapie projektowania przez Wykonawcę były jednocześnie węzłami szkieletowymi/dostępowymi jednak należy zachować minimalna ilość węzłów szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych. Zamawiający dopuszcza (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) wykorzystanie większej ilości obiektów będących własnością Gminy Łodygowice w celu stworzenia dodatkowej liczby węzłów szkieletowych/dystrybucyjnych z zachowaniem założeń technicznych co do węzłów.

Dodatkowo w obiekcie Urzędu Gminy Łodygowice w Łodygowicach przy ulicy Piłsudskiego 75 mieścić się będzie Centrum Zarządzania Siecią (CZS) projektowanej sieci szerokopasmowej.

Minimalne wyposażenie warstwy dystrybucyjnej musi stanowić :

  - Radiolinie systemu WiFi ( przynajmniej 3 komplety )

Dostarczone, zainstalowane i uruchomione radiolinie pracujące w otwartym paśmie 5,8GHz mają zapewnić  połączenia pomiędzy Stacjami Bazowymi z minimalną przepływnością zagregowaną  50 Mb/s.

Wymagania techniczne

	Muszą pracować na częstotliwościach od 5170 MHz do 5745 MHz  zgodnie z częstotliwościami pracy punktów dostępowych WiFi,

	Muszą być zgodne ze standardami 802.11n  2x2 MIMO,

	Muszą posiadać zintegrowaną z modułem radiowym antenę kierunkową panelową dwupolaryzacyjną o zysku minimum 25dBi,

	Muszą posiadać wbudowanego klienta DHCP,

	Muszą mieć możliwość pracy w trybie router lub bridge,

	Muszą mieć możliwość konfiguracji z poziomu WWW i Telnet,

	Muszą obsługiwać metody zabezpieczenia transmisji zgodnie przynajmniej z techniką WPA i WPA2,

	Muszą posiadać hermetycznie zamkniętą obudowę w celu umożliwienia instalacji i poprawnej pracy urządzenia na zewnątrz,

	Muszą być wyposażone w zestaw montażowy

	Muszą posiadać przynajmniej jeden port Ethernet (co najmniej 10/100Mbps),

	Muszą posiadać zasilanie z PoE, Power Injector i zasilacz należy dostarczyć wraz z urządzeniem,

	Temperatura pracy: od -30°C do +80°C

	Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej w zakresie od 5% to 95%

	Pobór mocy: nie więcej niż 8 Wat

	Certyfikaty: FCC Part 15.247, ETSI300-019-1.4, CE

	Waga nie może przekraczać 4 kg

	Urządzenia muszą zostać zainstalowane i uruchomione

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Radiolinie systemu WiFi muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy projektu  lub producenta.

UWAGA:

Wszystkie urządzenia warstwy dystrybucyjnej sieci mają zostać zainstalowane w szafach teletechnicznych typu RACK o wysokości przynajmniej 15U tak, aby zmieściły się w niej wszystkie dostarczone elementy. W każdej szafie powinny zostać zamontowane: organizator kablowy 19”, zasilacz awaryjny 19”, listwa zasilająca 19”, półka do szafy 19”. Należy zapewnić zabezpieczenie przed dostępem do urządzeń osób postronnych. Należy zapewnić zasilacz awaryjny przystosowany do montażu w szafie RACK 19” z podtrzymaniem zasilania na przynajmniej 2 godziny pracy oraz liczniki energii prądu zmiennego w każdej z szaf. Tam gdzie to jest potrzebne należy dostarczyć szafy w wykonaniu zewnętrznym. Do Centrum Zarządzania Siecią należy dostarczyć szafę strukturalną o wysokości 42U.

- Opis warstwy dostępowej sieci

Zadaniem sieci dostępowej ma być zapewnienie dostępu do sieci Internet dla pięciu wybranych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz dla 40 osób indywidualnych (beneficjentów końcowych) korzystających z dostępu do Internetu. Zamawiający dopuszcza, aby jednostki JST objęte projektem stanowiły zarówno węzły dostępowe jak i dystrybucyjne/szkieletowe. Zatem terminal radiowy (połączenie punkt -> punkt) oparty na nielicencjonowanym paśmie 5,6 GHz lub radiolinia klasy operatorskiej pracująca w paśmie licencjonowanym (w zależności od projektu Wykonawcy) łącząca poszczególne węzły dystrybucyjne może być Węzłem Dostępowym dla systemu WiFi standardu IEEE 802.11 pracującego w paśmie nielicencjonowanym w zakresie częstotliwości 4,9 GHz-5,85 GHz lub też w zależności od jakości propagacji sygnału dopuszcza się instalacji urządzeń pracujące w paśmie wolnym z zakresu częstotliwości 2,4-2,483 GHz. Zamawiający dopuszcza instalację  przęseł radiowych łączących węzły dystrybucyjne/szkieletowe z węzłami dostępowymi. Niniejsze mosty radiowe powinny pracować w zakresie pasma częstotliwościowego otwartego, nielicencjonowanego 5,8 GHz, z minimalna przepływnością zagregowaną 50 Mbps lub paśmie licencjonowanym w relacji: węzeł dystrybucyjny (wybrany terminal radiowy) zainstalowany w punkcie dystrybucyjnym lub szkieletowym  na obiekcie z uregulowanym prawem do dysponowania przez Urząd Gminy Łodygowice  a proponowanymi następującymi lokalizacjami będącymi własnością Gminy Łodygowice:

- Zabudowania ZSO (działka 1683/1), 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 121,

- Zabudowania Zespołu Szkół nr 1 (działka 4665/1), 34-325 Łodygowice ul. Okrężna 1,

- Ośrodek Zdrowia (działki 5063/2, 5064/2), 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 3,

- Budynek Zespołu Szkół Specjalnych (działka 6573), 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 210,

- Budynek szkoły (działka 793), 34-326 Zarzecze ul. Szkolna 8,

- Remiza OSP  (działka 766), 34-325 Bierna ul. Kopernika 34,

- Zabudowania Zespołu Szkół (działka 1566/2) 34-326 Pietrzykowice ul. Kościuszki 120,

- Ośrodek Zdrowia (działka 3144) 34-326 Pietrzykowice ul. Jana Pawła II 100

Wymienione powyżej lokalizacje mogą być zarówno węzłami dystrybucyjnymi jak i węzłami dostępowymi. Węzły dostępowe powinny zostać zaprojektowane oraz zainstalowane w taki sposób aby sygnał internetowy sięgał we wszystkich miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łodygowice objętych projektem :

  - Łodygowice,

  - Pietrzykowice,

  - Zarzecze,

  - Bierna.

Wszystkie wymienione miejscowości powinny stanowić integralna część tworzonej infrastruktury z możliwością wymiany danych teleinformatycznych pomiędzy sobą za pośrednictwem linków radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym (minimalnie 1 link) oraz linków radioliniowych pracujących w paśmie nielicencjonowanym (minimalnie 8 linków).

UWAGA:

Sugerowane jest wykonanie we własnym zakresie, wizji lokalnych we wszystkich lokalizacjach w celu prawidłowego obliczenia bilansów połączeń oraz dokładnego wyliczenia kosztów związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Zamawiający dopuszcza ( w razie wystąpienia takiej potrzeby ) budowę więcej niż dziewięciu węzłów dostępowych. Zamawiający, na prośbę Wykonawcy, udostępni pełną listę placówek wszystkich jednostek podległych Gminie Łodygowice.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniżej wymienionych systemów do wykonania połączeń w warstwie dostępowej sieci:

- Technologię bezprzewodową punkt-punkt tam gdzie jest to technologicznie uzasadnione.

- Połączenie kablowe lub światłowodowe

Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia uruchamiane w węzłach dystrybucyjnych i dostępowych były połączone ze sobą przy pomocy dostarczonych i uruchomionych zarządzanych przełączników sieci LAN.

Podsumowując: uwzględniając potrzeby oraz specyfikę rozmieszczenia dla poszczególnych jednostek samorządowych oraz mieszkańców Zamawiający wymaga uwzględnienia w projekcie, dostarczenia i uruchomienia w warstwach dystrybucyjnej i dostępowej :

- 40 sztuk Stacji Klienckich WiFi

- Przynajmniej 9 sztuk stacji dostępowych trzysektorowych systemu WiFi

- Przynajmniej 8 sztuk stacji dostępowych dookólnych sterowanych przez kontroler sieci WLAN wraz z kontrolerem sieci bezprzewodowej

- Przynajmniej 8 sztuk zarządzalnych przełączników sieci LAN

- Przynajmniej 9 sztuk routerów

- Przynajmniej 8 sztuk systemów podtrzymania zasilania UPS

- Przynajmniej 8 sztuk szaf teletechnicznych typu RACK

Wszystkie urządzenia warstwy dostępowej i dystrybucyjnej sieci mają zostać zainstalowane w szafach teletechnicznych typu RACK o wysokości przynajmniej 15U. W każdej szafie powinny zostać zamontowane: organizator kablowy 19”, zasilacz awaryjny 19”, listwa zasilająca 19”, półka do szafy 19”. Należy zapewnić zabezpieczenie przed dostępem do urządzeń osób postronnych. Należy zapewnić zasilacz awaryjny przystosowany do montażu w szafie RACK 19” z podtrzymaniem zasilania na przynajmniej 1,5 godzin pracy .

Uwaga!

Sugerowane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscach instalacji w celu poprawnego skalkulowania kosztów elementów i usług dodatkowych takich jak wymagane szafy teletechniczne  z przeznaczeniem na urządzenia aktywne. Wykonawca musi zaprojektować szafy o wymiarach i pojemności stosownej do potrzeb. Ponadto we wszystkich lokalizacjach należy wykonać instalacje kablowe (sygnałowe, zasilające, antenowe, listwy zasilające itp.) niezbędne do realizacji zadania.

Wymagania minimalne dla urządzeń warstwy dostępowej:

  - Stacje Klienckie systemu WiFi ( 40 sztuk )

Wymagania techniczne

- Muszą pracować na częstotliwościach od 5470 MHz do 5745 MHz  zgodnie z częstotliwościami pracy punktów dostępowych WiFi,

- Muszą być zgodne przynajmniej ze standardami 802.11n 2x2 MIMO

- Muszą posiadać promiennik anteny zintegrowany z modułem radiowym, co znacznie ułatwi montaż i utrzymanie,

- Urządzenie zintegrowane z dwu-polaryzacyjną  anteną o zysku minimum 25 dBi

- Muszą posiadać wbudowanego klienta DHCP,

- Muszą mieć możliwość pracy w trybie router lub bridge,

- Muszą mieć możliwość konfiguracji z poziomu WWW i Telnet,

- Muszą obsługiwać metody zabezpieczenia transmisji zgodnie przynajmniej z techniką WPA i WPA2,

- Muszą posiadać hermetycznie zamkniętą obudowę w celu umożliwienia instalacji i poprawnej pracy urządzenia na zewnątrz,

- Muszą być wyposażone w zestaw montażowy

- Muszą posiadać przynajmniej jeden port Ethernet (co najmniej 10/100Mbps),

- Muszą posiadać zasilanie PoE, Power Injector i zasilacz należy dostarczyć wraz z urządzeniem,

- Temperatura pracy: od -30C° do 75C°

- Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej w zakresie od 5% to 95%

- Pobór mocy: nie więcej niż 6 Wat

- Waga nie większa niż 1600 gramów

- Urządzenia muszą zostać zainstalowane i uruchomione u mieszkańców gminy z grupy beneficjentów końcowych.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Stacje Klienckie systemu WiFi muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy projektu lub producenta.

  - Stacje dostępowe trzysektorowe systemu WiFi ( przynajmniej 9 kompletów )

Wymagania techniczne

- Muszą pracować na częstotliwościach od 5470 MHz do 5745 MHz  zgodnie z częstotliwościami pracy punktów dostępowych WiFi,

- Muszą być zgodne ze standardem 802.11n, 2x2 MIMO,

- Mają mieć możliwość wyposażenia w anteny dookólne, kierunkowe 30, 90 oraz 120 stopni. Zamawiający oczekuje aby jeden komplet stacji dostępowej składał się z  trzech anten sektorowych 120 stopni o wzmocnieniu przynajmniej 19dBi,

- Mają posiadać dwa złącza antenowe RP-SMA przystosowane do podłączenia anteny 2x2 MIMO

- Muszą zapewniać obsługę różnej jakości usług QoS (ang.: Quality of Service) z możliwością priorytetyzacji ruchu w zależności od aplikacji, która ten ruch generuje,

- Moduły radiowe i anteny muszą być łatwe w montażu i przystosowane do współpracy ze sobą. Zastosowane anteny mają mieć dedykowane przez producenta elementy montażowe dla modułów radiowych,

- Ze względu na planowany rozwój systemu muszą prawidłowo obsługiwać usługi głosowe oraz transmisję wideo przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów,

- Muszą posiadać wbudowanego klienta i serwer DHCP oraz obsługiwać protokoły SNMP, Telnet oraz TFTP. Muszą mieć możliwość konfiguracji z poziomu WWW i Telnet,

- Każdy moduł stacji musi posiadać przynajmniej jeden port Ethernet (co najmniej 10/100Mbps),

- Muszą obsługiwać metody zabezpieczenia transmisji zgodnie z techniką WPA i WPA2,

- Mają posiadać hermetycznie zamkniętą obudowę w celu umożliwienia instalacji i poprawnej pracy urządzenia na zewnątrz,

- Mają poprawnie pracować przynajmniej w zakresie temperatur otoczenia od -30°C do +75°C,

- Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej w zakresie od 5% to 95%

- Muszą być zasilane z sieci 110-250 VAC; 50-60 Hz poprzez pasywne PoE. Zasilacze wraz z adapterami PoE mają być dostarczone wraz z urządzeniami,

- Pobór mocy: nie więcej niż 8 Wat

- Urządzenia muszą zostać uwzględnione w projekcie w ilości nie mniejszej od założonej przez Zamawiającego, dostarczone I zainstalowane zgodnie z projektem Wykonawcy.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Stacje dostępowe  muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy projektu lub producenta.

  - Stacje dostępowe dookólne  systemu WiFi (przynajmniej 8 sztuk) oraz kontroler sieci WLAN

Zamawiający wymaga, aby część  sieci dostępu bezprzewodowego została wybudowana w oparciu o kontroler WLAN. Taka architektura ma zapewnić:

- Konfigurację sieci bezprzewodowej z jednego miejsca, w oparciu o szablony konfiguracyjne.

- Koordynację i automatyzacje zarządzania pasmem radiowym ( automatyczny dobór kanałów i mocy nadajników, optymalizację pokrycia).

- Możliwość implementacji usług dodatkowych ( po rozbudowie systemu ), takich jak: lokalizacji zasobów i klientów, wykrywania i neutralizacji nieautoryzowanych urządzeń.

Wymagania techniczne stawiane kontrolerowi sieci WLAN

- urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego:

- zarządzanie politykami bezpieczeństwa,

- wykrywanie intruzji,

- zarządzanie pasmem radiowym,

- zarządzanie mobilnością,

- zarządzanie jakością transmisji,

- kontroler WLAN musi łączyć w jednym fizycznym urządzeniu funkcjonalności:

- kontrolera sieci bezprzewodowej,

- urządzenia zapory ogniowej (ang. Statefull firewall) dla co najmniej 6 punktów dostępowych w chwili dostawy,

- możliwość pracy jako VPN gateway ( możliwość rozbudowy o funkcję VPN IPsec),

- zarządzanie zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) min. 8-ma punktami dostępowymi,

- należy dostarczyć kontroler wraz z licencjami pozwalającymi na zrealizowanie opisanych poniżej funkcjonalności,

- możliwość rozbudowy obsługiwanej przez kontroler liczby punktów dostępowych do min. 16 jedynie przez dołożenie licencji,

- przynajmniej jeden port konsoli szeregowej do zarządzania kontrolerem,

- minimum 8 interfejsów GigabitEthernet 10/100/1000, z czego przynajmniej 4 interfejsy z PoE+ oraz przynajmniej 2 interfejsy na wkładki SFP –możliwość wyposażenia w  moduły światłowodowe,

- minimum 4 porty USB 2.0 do których można dołączyć drukarki lub dyski HDD lub Flash

- możliwość obsługi co najmniej 256 użytkowników przez pojedynczy kontroler,

- możliwość obsługi co najmniej 64 wyniesionych punktów dostępowych ( poza siecią lokalną, oddzielonych siecią WAN, wyposażonych w funkcjonalność lokalnej zapory ogniowej),

- możliwość obsługi minimum 16000 aktywnych sesji zapory ogniowej,

- wydajność dla usługi zapory ogniowej co najmniej na poziomie 2Gbps,

- wydajność dla szyfrowania ruchu 3DESna poziomie co najmniej 1,6 Gbps,

- wydajność dla szyfrowania ruchu AES-CCM na poziomie co najmniej 0,8Gbps,

- zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych:

- automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym

- optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia)

- dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych

- wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji

- równoważenie obciążenia punktów dostępowych (rozkład użytkowników pomiędzy punkty dostępowe i poszczególne moduły radiowe)

- obsługa mechanizmów optymalizacji ruchu multicast – IGMP snooping

- obsługa mechanizmów związanych z bezpieczeństwem i kontrolą:

- 802.11i, WPA2, WPA, WEP,

- 802.1x z EAP (EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP dla usług AAA, EAP-TTLS)

- weryfikacja tożsamości nadawcy na zasadzie per-packet,

- autentykacja w oparciu o definiowany portal Web,

- autentykacja w oparciu o MAC, SSID, lokalizację,

- konfigurowalne polityki dla użytkowników typu „gość”,

- wsparcie pracy w trybie wielu usług SSID dla wielu sieci WLAN,

- współpraca z mechanizmami zaawansowanej kontroli dostępu do sieci (typu NAC, NAP lub równoważne) – wymuszanie polityki dostępu na poziomie kontrolera,

- wsparcie dla serwerów RADIUS, TACACS+ oraz LDAP,

- współpraca z przynajmniej pięcioma serwerami autentykacji,

- selekcja serwera RADIUS w oparciu o SSID,

- funkcjonalność lokalnej bazy użytkowników,

- możliwość profilowania użytkowników

- przydział sieci VLAN,

- minimum 128 interfejsów VLAN IP,

- aplikowanie polityk bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, bez restartów usługi lub urządzenia,

- jednoczesne wsparcie dla sieci WLAN scentralizowanych (kampusowych) oraz wyniesionych ( zdalnych ),

- funkcjonalność zapory ogniowej (stateful firewall), aplikowana do poszczególnych użytkowników lub portów,

- obsługa translacji adresów NAT,

- wykrywanie i zabezpieczanie przed atakami TCP, ICMP Denial of Service,

- urządzenie ma wspierać następujące funkcjonalności związane z usługami sieci WLAN:

- obsługa transmisji danych oraz głosu przez jeden SSID,

- mechanizm zapewnienia jakości usług QoS oparty o VFC ( voice flow classification ),

- 802.11e WMM, U-APSD, T-SPEC,

- architektura DiffServ, 802.1p QoS,

- CAC – Call Adminsion Control – z wykorzystaniem VFC,

- kontrakty na pasmo dostępowe w oparciu o użytkownika lub rolę ( grupę użytkowników ),

- możliwość jednoczesnego monitorowania (nasłuchu) spektrum radiowego oraz obsługi użytkowników końcowych,

- równoważenie (load-balancing) w oparciu o ilość użytkowników zarejestrowanych na dany punkt dostępowy lub utylizację pasma,

- wykrywanie „dziur” oraz przestrzeni zakłóceń ( interferencji ) w pokryciu zasięgiem, mechanizm automatycznego i dynamicznego przeciwdziałania tego typu zjawiskom,

- możliwość realizowania usługi lokalizacji dla użytkowników końcowych, RFID,

- przełączanie w warstwie 2 i 3,

- VLAN mobility dla warstwy 2,

- wbudowany serwer DHCP oraz funkcjonalność DHCP relay,

- możliwość budowy redundantnych klastrów VRRP N+1

- urządzenie powinno wspierać następujące funkcjonalności związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom:

- możliwość uruchomienia wybranych punktów dostępowych w trybie monitorowania spektrum radiowego ,

- możliwość wykrywania wrogich punktów dostępowych oraz wizualizacji ich lokalizacji,

- automatyczne klasyfikowanie wykrytego zagrożenia ( wrogi punkt dostępowy, urządzenie powodujące zakłócenia w sieci,  urządzenie nieuwierzytelnione itp.),

- możliwość wykrywania i blokowania sieci typu Ad-hoc,

- możliwość wykrywania udostępniania sieci WLAN przez użytkowników końcowych, tzw bridging,

- zabezpieczenie przed atakami typu DoS dla punktów dostępowych, wykrywanie ataków typu Floyd, Airjack, fałszywych punktów dostępowych,

- elastyczne definiowanie nowych sygnatur ataków w sieci bezprzewodowej,

- urządzenie powinno mieć możliwość wspierania następujących funkcjonalności związanych z szyfrowaniem ruchu sieciowego ( po zastosowaniu opcjonalnej licencji):

- zestawianie tuneli IPSec VPN typu site-to-site, także z urzadzeniami innych producentów,

- terminowanie połączeń VPN site-to-client w oparciu o L2TP/IPSec dla użytkowników MSWindows,

- terminowanie połączeń VPN w oparciu o XAUTH/PPTP,

- współpraca z serwerami RADIUS oraz LDAP dla tunelowania VPN,

- wsparcie mechanizmów autentykacji PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2,

- sprzętowe szyfrowanie DES, 3DES, AES, MPPE,

- szyfrowanie połączeń point-to-point w warstwie 2,

- urządzenie powinno dysponować następującymi certyfikatami:

- FCC part 15 Class B,

- znak CE,

- EN 55022 ClassB,

- EN 55024,

- zakres temperatur pracy 0°C to 40°C,

- zasilanie napięciem 230V,

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 130W,

- całkowita moc  dostępna dla portów z PoE+ nie mniejsza niż 78W,

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- urządzenie musi być objęte 24 miesięczną gwarancją producenta lub Wykonawcy projektu. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisowej NBD od momentu zgłoszenia awarii.

Wymagania techniczne stawiane punktom dostępowym sieci WLAN ( minimalna ilość 8 sztuk )

- Punkt dostępowy współpracujący z kontrolerem będącym przedmiotem przetargu pochodzącym od tego samego producenta. W przypadku punktu dostępowego innego producenta należy dołączyć do oferty dokumenty obu producentów potwierdzających kompatybilność obu produktów,

- Praca w standardzie 802.11a/n lub 802.11b/g/n 2x2 MIMO

- Zintegrowane anteny 2x2 MIMO o zysku co najmniej 2.5dBi dla pasma 2.4GHz oraz 5.8dBi dla pasma 5GHz lub możliwość podłączenia dedykowanych zewnętrznych anten,

- Współpraca z zasilaniem 802.3af PoE oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania 12V DC,

- Maksymalne zużycie mocy na nie większe niż 11W,

- Co najmniej jeden interfejs 10/100/1000BASE-T  RJ-45 z funkcjonalnością auto MDI/MDX,

- Dedykowany szeregowy port konsoli,

- Urządzenie musi wspierać następujące standardy:

  - Technologie:

    - 802.11b: Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS)

    - 802.11a/g/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

    - 802.11n High-Throughput (HT) support: HT 20/40

    - 802.11n Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU

  - Modulacje:

    - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK

    - 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

  - Prędkości transmisyjne:

    - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11

    - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

    - 802.11n: MCS0 to MCS15 (6.5 Mb/s to 300 Mb/s)

- Możliwość pracy w trybie punktu dostępowego lub monitora RF (monitorowania fal radiowych)

- Możliwość identyfikacji zakłóceń i interferencji w środowisku radiowym, w tym również urządzeń takich jak kuchenki mikrofalowe, urządzenia Bluetooth, DECT, możliwość identyfikacji źródła zakłócenia, możliwość zlokalizowanie go na mapie,

- Automatyczne zarządzanie mocą nadawania oraz pokrycia zasięgiem (ARM),

- Inkrementacja mocy nadawania co 0.5 dBm,

- Wsparcie minimum 32 SSID na punkt dostępowy,

- VLAN load balancing,

- Call Admission Control ,

- Wsparcie dla wireless multimedia QoS (WMM),

- Filtrowanie ruchu multicast,

- Funkcja oszczędzania energii (U-APSD),

- Klasyfikacja ruchu, rezerwacja pasma (T-SPEC/TCLAS),

- Możliwość regulacji mocy sygnału przez system zarządzania,

- W ymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 135 x 135 x 45 [mm],

- Certyfikacja dla regulacji:

- Znak CE,

- EN 300 328,

- EN 301 893,

- EN 301 489,

- Do każdego punktu dostępowego należy dostarczyć odpowiedni Power Injector.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- urządzenie musi być objęte 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy projektu. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisowej NBD od momentu zgłoszenia awarii.

  - Routery

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie pasma należy dostarczyć i zainstalować na terenie węzłów dystrybucyjnych i dostępowych przynajmniej 9 sztuk routerów.

Routery muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:

- wbudowane narzędzia kolejkowania,

- rozbudowany firewall ( Filter Rules, NAT ),

- zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa sieci ( Radius, MAC filtering ),

- wbudowane przynajmniej 5 portów GigabitEthernet,

- wbudowany przynajmniej jeden port RS232 do zarządzania i konfiguracji,

- obsługa protokołów RIP, OSPF, BGP,

- obsługa tuneli PPPoE, PPTP, L2TP

- obsługa VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q

- Pamięć RAM – przynajmniej 256 MB

- Pamięć Flash- przynajmniej 512 MB

- Obudowa o wysokości 1U

- Zasilanie 230V

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

· przynajmniej 2 lata gwarancji producenta lub  Wykonawcy projektu.

  - Przełączniki sieciowe 10/100 8 portów ( przynajmniej 8 sztuk )

Przełączniki te mają zostać dostarczone, zamontowane w szafach strukturalnych w lokalizacjach Stacji Dostępowych i Dystrybucyjnych, skonfigurowane i uruchomione.

Wymagania techniczne

  - Przełącznik pracujący w warstwie 2

  - Pojemność przynajmniej 8 portów LAN RJ-45 10/100 z możliwością rozbudowy tych portów do szybkości 10/100/1000 poprzez wykupienie licencji

  - Dwa porty typu dual ( 10/100/1000Base-T i 100/1000 BaseX )

  - Dwa porty uplink na wkładki SFP

  - Przynajmniej 128MB pamięci flash

  - Przynajmniej 256MB pamięci RAM

  - Przepustowość przełącznika przynajmniej 13Mpps

  - Routing statyczny: obsługa co najmniej 256 tras.

  - Obsługa protokołu RIP v1 i v2.

  - Obsługa  sieci VLAN 802.1Q.

  - Wsparcie BOOT/ DHCP Relay.

  - Ochrona przez zatruwaniem tablic ARP i atakami typu „man in the middle”.

  - Ochrona przed podszywaniem się pod DHCP - DHCP Snooping.

  - Wsparcie kontroli dostępu poprzez RADIUS oraz TACACS+.

  - Wsparcie protokołu SNMPv3.

  - Automatyczne funkcje QoS do zarządzania ruchem w przełączniku,

  - Synchronizacja czasu w całej sieci dzięki protokołowi Network Time Protocol (NTP).

  - Funkcja monitorowania portów umożliwiająca przechwytywanie pakietów Ethernetowych do pliku lub ich wyświetlanie jako pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

  - Mirroring poszczególnych portów na potrzeby rozwiązywania problemów i uprawnionego przechwytywania.

  - Mirroring w oparciu o reguły, z możliwością wyboru typu ruchu podlegającego dublowaniu przy użyciu zasad QoS.

  - Protokół Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP) zoptymalizowany pod kątem topologii pierścieniowej w celu zapewnienia czasu konwergencji poniżej 100 ms.

  - Podwójne kopie zapasowe obrazów i plików konfiguracyjnych.

  - UDLD (Uni-Directional Link Detection): wykrywanie i blokowanie łączy jednokierunkowych w interfejsach światłowodowych.

  - Wyposażenie we wbudowane porty do obsługi pracy w konfiguracji wieży.

  - Możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI jak i poprzez oprogramowania klasy Element Manager GUI z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jak i centralny system zarządzania. Wsparcie dla HTTPS/SSL.

  - Wbudowany port konsoli do zarządzania

  - Obsługa IP Multicast VLAN (IPMVLAN) dla zoptymalizowanej replikacji multicastingu na brzegu sieci w celu lepszego wykorzystania zasobów sieciowych

  - Opóżnienie nie większe niż 4 μs

  - Wsparcie standardów:

        - Spanning Tree (802.1d)

        - Fast Start with Spanning Tree (802.1d)

        - Rapid Spanning Tree (802.1w)

        - Multiple Spanning Tree Groups (802.1s)

        - Protokół PVST (Per-VLAN Spanning Tree).

        - Możliwość Ograniczania ruchu Broadcast & Multicast na porcie

  - Wsparcie standardów QoS w warstwie 2 i 3

        - 802.1Q/p-Based Layer 2 QoS

        - Kolejkowanie w oparciu o L3 DSCP

        - Możliwość znakowania pakietów, zmiany zawartości pola DSCP

- Co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdy port dla obsługi QoS

- Zakres temperatur pracy mieszczący się przynajmniej w granicach od 0oC do 45oC

- Pobór mocy nie większy niż 18W

- Zasilanie 230V

- Obudowa metalowa

- Bez wentylatorów

- Przełączniki muszą zostać dostarczone, oprogramowane i zainstalowane w szafach strukturalnych dostarczonych przez Wykonawcę.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- Urządzenia muszą być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją Wykonawcy lub producenta

- Przełączniki mają być objęte gwarancją producenta na cały okres użytkowania przełącznika, obejmującą zarówno przełącznik jak i system operacyjny. Gwarancja ta ma być świadczona przynajmniej przez okres do 5 lat od ogłoszenia zakończenia sprzedaży produktu.

  - System podtrzymania napięcia UPS RACK  ( minimum 8 sztuk)

Zadaniem systemów podtrzymania napięcia jest zasilanie urządzeń w Stacjach Dostępowych i Dystrybucyjnych oraz zapewnienie podtrzymania ich zasilania, przy braku napięcia w sieci 230V przez okres przynajmniej 90 minut.

Wymagania techniczne

- moc znamionowa przynajmniej 1000VA / 700W

- zasilanie 1 fazowe, wyjście 1 fazowe

- baterie umieszczone w UPS oraz w zewnętrznych szafkach bateryjnych

- sumaryczna wysokość zestawu nie większa od 6U

- rodzaj pracy true on-line, podwójne przetwarzanie, czas przejścia 0ms

- obudowa typu  RACK

- port RS232

- styki p.poż.(EPO) zapewniające natychmiastowe wyłączenie urządzenia

- sterownik mikroprocesorowy

- wyświetlacz LCD

- funkcja Cold Start umożliwiająca załączenie systemu bez napięcia w sieci

- głęboka tolerancja napięcia wejściowego – zakres napięć wejściowych przynajmniej od 160V do 276V

- szeroki zakres tolerancji częstotliwości wejściowej

- możliwość  współpracy z agregatami prądotwórczymi

- generowany poziom hałasu nie większy niż 40dB (A)

- zniekształcenie napięcia nie większe niż 3% THD przy liniowym obciążeniu

- czas ładowania do poziomu 90% nie dłuższy niż 4 godziny

- przynajmniej 4 gniazda wyjściowe w standardzie IEC320 (10A)

- bezprzerwowy bypass wewnętrzny – automatyczny i ręczny

- oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w języku polskim

- czas podtrzymania przynajmniej 200 minut dla mocy 300W

- Systemy podtrzymania napięcia należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w lokalizacjach Stacji Dostępowych i Dystrybucyjnych. Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafach strukturalnych ( typu Rack ) i zapewniać podtrzymanie zasilania wszystkich elementów ( systemy radiowe, przełączniki, konwertery itp. ) przez czas przynajmniej 90minut ).

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- urządzenia typu UPS muszą być objęte 24-miesięczną gwarancją producenta lub Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisowej NBD od momentu zgłoszenia awarii.

- System zarządzania siecią.

Aby zapewnić łatwe i bezpieczne zarządzanie systemem stacji bazowych i abonenckich należy dostarczyć i uruchomić system zarządzania siecią. System ten należy dostarczyć wraz z serwerem oraz systemem operacyjnym. Ma on zostać dostarczony i zainstalowany w Centrum Zarządzania siecią. Serwer ten ma spełniać wymagania stawiane przez dostarczone oprogramowanie.

System ten musi przynajmniej posiadać wymienione poniżej cechy:

- zapewnić podgląd (wizualizację) stanu urządzeń a przynajmniej takich elementów jak:

- poziomu dostępności

- czasu odpowiedzi

- statusu interfejsu (up/down)

- zapewnić podgląd (wizualizację) parametrów wydajnościowych systemu a przynajmniej takich parametrów jak:

- liczby pakietów przesłanych

- liczby przesłanych bajtów

- liczby błędnych pakietów

- obciążenia procesora

- wykorzystania pamięci

- zapewnić podgląd parametrów radiowych i sieciowych systemu a przynajmniej takich parametrów jak:

- poziomu sygnałów radiowych

- poziomu odstępu sygnał-szum SNR

- liczby pakietów radiowych

- liczby przesłanych bajtów radiowych

- Zapewniać podgląd konfiguracji poszczególnych urządzeń.

- Posiadać interpretator błędów.

- Posiadać analizator zakłóceń radiowych/sieciowych

- Posiadać analizator bezpieczeństwa transmisyjnego.

- Zapewniać archiwizację próbek 5-cio minutowych przez okres co najmniej roku.

- Zapewniać możliwość przeglądania wykresów dowolnego archiwizowanego parametru w dowolnym okresie w ciągu ostatniego roku.

- Mieć możliwość wykonywania raportów dostępności urządzeń z dowolnego okresu w ciągu ostatniego roku

- Mieć możliwość zbierania logów z urządzeń sieciowych – SYSLOG.

- Mieć możliwość zbierania trapów SNMP z urządzeń sieciowych.

- Centrum Zarządzania Siecią (CZS) oraz główna serwerownia sieci szerokopasmowej.

Zamawiający wymaga wybudowanie Centrum Zarządzania Siecią (CZS). Będzie to główne miejsce zarządzania systemem. Zostaną w nim dostarczone i zainstalowane:

- System zarządzania siecią

- Punkt styku z siecią Internet ma zostać zrealizowany przez radiolinię pracującą w paśmie nielicencjonowanym o minimalnej przepływności 50Mbps . Jako uzupełnienie sieci bezprzewodowej, przy budowie łącza do operatora telekomunikacyjnego, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii przewodowej ( światłowód lub kabel )

- Kompleksowy system zabezpieczeń sieci

- System podtrzymania zasilania

- Dystrybucyjny przełącznik sieciowy

- Router brzegowy

- Szafa strukturalna

  - Kompleksowy system zabezpieczeń sieci.

## W punkcie styku z Internetem wykonawca dostarczy, zainstaluje, oprogramuje i uruchomi kompleksowy system zabezpieczeń, umożliwiający kontrolę dostępu, szyfrowanie danych, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń takich jak wirusy, robaki, próby włamań oraz  współpracujący z nim system centralnego logowania i raportowania. System ten musi również umożliwiać kontrolę treści i ruchu sieciowego. Należy dostarczyć kompletne rozwiązanie sprzętowe i programowe. Wymagane jest aby urządzenia posiadały aktywny 2-letni pakiet subskrypcyjny na aktualizację baz danych.

Kompleksowy system zabezpieczeń musi spełniać minimalne wymagania:

| Parametr | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |
| Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 |
| Funkcjonalno-ści podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści – Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) |
| Zasada działania (tryby) | Urządzenie musi dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |
| Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). |
| Wydajność | Obsługa nie mniej niż 450 000 jednoczesnych sesji połączeń Przepływność nie mniejsza niż 4,5Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 2,5Gbps dla ruchu IPSec VPN |
| Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |
| Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |
| Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |
| Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie musi umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |
| Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |
| Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System musi umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa musi być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |
| Zarządzanie | System musi mieć możliwość (opcja możliwa do rozbudowy) współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach |
| Raportowanie | System musi mieć możliwość współpracy (opcja możliwa do rozbudowy) z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |  |
| Zasilanie | Zasilanie z sieci 230V/50Hz. Należy zapewnić podtrzymanie zasilania pracy systemu w przypadku braku napięcia w sieci 230V na okres przynajmniej 90 minut |
| Serwis oraz aktualizacje | Cały system musi być objęty serwisem gwarancyjnym przez okres 2 lat. Zgłoszenia serwisowe mają być przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy (należy podać adres www) oraz infolinię 24x7 (należy podać numer infolinii). Wymaga się również, aby dostarczone urządzenie było objęte serwisem na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego, w przypadku awarii, na drugi dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii. Dostawca musi okazać zaświadczenie informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie polski. Wymagane jest aby urządzenie posiadało aktywny 2-letni pakiet subskrypcyjny na aktualizację baz danych |

  - System podtrzymania zasilania – UPS ( 1 sztuka ).

Zamawiający wymaga też uwzględnienia w projekcie, dostarczenia i uruchomienia systemu podtrzymania napięcia ( UPS ) w Centrum Zarządzania Siecią (CZS). Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie strukturalnej ( typu Rack ) i zapewniać podtrzymanie zasilania wszystkich elementów ( systemy radiowe, przełączniki, system do zarządzania siecią, kompleksowy system zabezpieczeń, system monitoringu ) przez czas przynajmniej 90 minut.

Wymagania techniczne

- moc znamionowa przynajmniej 1000VA / 700W

- zasilanie 1 fazowe, wyjście 1 fazowe

- baterie umieszczone w UPS oraz w zewnętrznych szafkach bateryjnych

- sumaryczna wysokość zestawu nie większa od 6U

- rodzaj pracy true on-line, podwójne przetwarzanie, czas przejścia 0ms

- obudowa typu  RACK

- port RS232

- styki p.poż.(EPO) zapewniające natychmiastowe wyłączenie urządzenia

- sterownik mikroprocesorowy

- wyświetlacz LCD

- funkcja Cold Start umożliwiająca załączenie systemu bez napięcia w sieci

- głęboka tolerancja napięcia wejściowego – zakres napięć wejściowych przynajmniej od 160V do 276V

- szeroki zakres tolerancji częstotliwości wejściowej

- możliwość  współpracy z agregatami prądotwórczymi

- generowany poziom hałasu nie większy niż 40dB (A)

- zniekształcenie napięcia nie większe niż 3% THD przy liniowym obciążeniu

- czas ładowania do poziomu 90% nie dłuższy niż 4 godziny

- przynajmniej 4 gniazda wyjściowe w standardzie IEC320 (10A)

- bezprzerwowy bypass wewnętrzny – automatyczny i ręczny

- oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w języku polskim

- czas podtrzymania przynajmniej 120 minut dla mocy 400W

- Systemy podtrzymania napięcia należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w lokalizacjach Stacji Bazowych. Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafach strukturalnych ( typu Rack ) i zapewniać podtrzymanie zasilania wszystkich elementów ( systemy radiowe, przełączniki, konwertery itp. ) przez czas przynajmniej 90 minut ).

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

- urządzenia typu UPS muszą być objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisowej NBD od momentu zgłoszenia awarii.

  - Dystrybucyjny przełącznik sieciowy 24 porty 10/100/1000  -  ( 1 sztuka ).

## Przełącznik ten ma zostać dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w Centrum Zarządzania Siecią. Będzie on służył do połączenia ze sobą wszystkich urządzeń danego CZS . Będzie on służył do połączenia ze sobą urządzeń warstwy szkieletowej sieci oraz urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią.

Wymagania techniczne:

  - przełącznik pracujący w warstwie 3,

  - pojemność 24 porty LAN RJ-45 10/100/1000 Base-T, w tym 4 porty typu dual ( 10/100/1000BaseT i na wkładki SFP ),

  - przynajmniej jedno złącze na dodatkowy moduł z dwoma portami 10GBase które można wykorzystać do stakowania lub jako złącze do podpięcia dwóch portów 10 GigabitEthernet SFP+,

  - wbudowane przynajmniej 512MB pamięci DRAM i 128MB pamieci Flash,

  - przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 16 000 adresów MAC, 11 000 tras w tablicy routingu oraz 1024 sieci VLAN,

  - przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów,

  - dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CDWM,

  - możliwość obsługi zawansowanego routingu: BGPv4, OSPF, OSPFv2, RIPv1/2, IPv6, ISIS. IGMP w wersjach v1v2v3, PIM-SM,

  - wyposażenie w funkcję diagnostyczną umożliwiającą kontrolę stanu pracy i ustawień portów (szybkość, duplex),

  - możliwość doposażenia  w redundantny zasilacz  na 48V,

  - możliwość zarządzania poprzez opcjonalny zestaw aplikacji centralnego zarządzania siecią realizujący wszystkie funkcje modelu FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security). Aplikacje muszą pochodzić od jednego producenta i realizować równoległa prace i autentykację administratorów poprzez pojedynczy proces,

  - możliwość rozbudowy poprzez łączenie urządzeń w wieże składające się z co najmniej 7 urządzeń bez konieczności zakupu dodatkowych modułów,

  - wieża musi realizować:

- stanowić logicznie jedno urządzenie charakteryzujące się zsynchronizowaną tablicą forwardingu, jedną tablicą ARP i jednym adresem IP do zarządzania,

- agregacje linków  802.3ad oraz protokół VLACP w relacji do urządzeń końcowych oraz dla łącz uplink,

- wymianę dowolnego urządzenia bez przerwy w obsłudze ruchu na pozostałych urządzeniach zarówno dla portów użytkowników.

- automatyczną auto konfiguracje urządzania włączanego w wieżę na skutek wymiany czy uszkodzenia,

- możliwość terminowania agregowanych linków w różnych przełącznikach w wieży lub różnych kartach urządzeń modularnych z równoważeniem obciążenia pomiędzy linkami,

- komunikacja pomiędzy dowolnymi urządzeniami składowymi musi odbywać się z wykorzystaniem najmniejszej możliwej liczby urządzeń pośrednich – najkrótsza droga, wykorzystywać jednocześnie oba łącza wieżowe (kierunek góra /dół), których przepływność nie może być mniejsza niż 10 Gb/s.

  - Typoszereg urządzeń przeznaczonych do pracy w wieży musi zawierać inne przełączniki 24 i 48 portowe, również zgodne ze standardem PoE 802.3af.

  - Podwójne kopie zapasowe obrazów i plików konfiguracyjnych.

  - Zdalne zarządzanie przez telnet lub przy użyciu standardu secure shell (SSH).

  - Bezpieczne ładowanie plików za pomocą protokołu SFTP lub SCP.

  - Automatyczna negocjacja portów 10/100/1000, która jednocześnie konfiguruje ich prędkości i ustawia dupleks.

  - Synchronizacja czasu w całej sieci dzięki protokołowi Network Time Protocol (NTP).

  - Funkcja monitorowania portów umożliwiająca przechwytywanie pakietów ethernetowych do pliku lub ich wyświetlanie jako pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

  - Mirroring poszczególnych portów na potrzeby rozwiązywania problemów i uprawnionego przechwytywania.

  - Mirroring w oparciu o reguły, z możliwością wyboru typu ruchu podlegającego dublowaniu przy użyciu zasad QoS.

  - Protokół Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP) zoptymalizowany pod kątem topologii pierścieniowej w celu zapewnienia czasu konwergencji poniżej 100 ms.

  - Nasłuch w protokole DHCP i ochrona przed podszywaniem się pod adresy IP.

  - Wsparcie standardów QoS w warstwie 2 i 3:

        - 802.1Q/p-Based Layer 2 QoS,

        - co najmniej 8 kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego dla obsługi QoS.

  - Możliwość definiowania kształtowania ruchu (traffic shaping) dla ruchu wychodzącego z każdego portu dla każdej z 8 kolejek sprzętowych

  - Wsparcie dla IP telefonii:

- Obsługa 802.1AB MED Standard

- Wykrywanie i konfiguracja portów dla IP telefonów poprzez 802.1AB

- Wsparcie 802.1x Extensible Authentication (EAP) na pojedynczym porcie w wariantach jeden urządzanie jedna autentykacja, jedna autentykacja kilka urządzeń, wiele urządzeń wiele autentykacji.

  - Wsparcie funkcjonalności DHCP opcja 82.

  - Zakres temperatur pracy przynajmniej od 0°C do 45°C.

  - Montaż w szafie 19”.

  - Obudowa wykonana z metalu.

  - Zasilanie napięciem 230V AC.

  - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 60W.

  - Należy dostarczyć przełącznik razem z backupowym zasilaczem zasilanym napięciem 230V o mocy nie mniejszej niż 126W

Wymagania gwarancyjno-serwisowe

Urządzenia muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy lub producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawcy, Wykonawca musi zapewnić gotowość serwisową polegająca na naprawie lub podmianie sprzętu w razie awarii, najpóźniej w ciągu 48 godzin, od momentu zgłoszenia usterki.

- Przełączniki mają być objęte gwarancją producenta na cały okres użytkowania przełącznika, obejmującą zarówno przełącznik jak i system operacyjny. Gwarancja ta ma być świadczona przynajmniej przez okres do 5 lat od ogłoszenia zakończenia sprzedaży produktu.

  - Radiolinia

Punkt styku z siecią Internet ma zostać zrealizowany przez radiolinię pracującą w paśmie nielicencjonowanym o minimalnej przepływności 50Mbps . Jako uzupełnienie sieci bezprzewodowej, przy budowie łącza do operatora telekomunikacyjnego, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii przewodowej ( światłowód lub kabel )

Wymagania techniczne:

- Muszą pracować na częstotliwościach od 5470 MHz do 5825 MHz.

- Muszą być zgodne  ze standardem 802.11n.

- Muszą posiadać promiennik anteny zintegrowany z modułem radiowym.

- Urządzenie zintegrowane z dwu-polaryzacyjna antena o zysku minimum 25 dBi.

- Muszą posiadać wbudowanego klienta DHCP.

- Muszą mieć możliwość pracy w trybie router lub bridge.

- Muszą mieć możliwość konfiguracji z poziomu WWW i Telnet.

- Muszą obsługiwać metody zabezpieczenia transmisji zgodnie przynajmniej z  WPA i WPA2.

- Muszą posiadać hermetycznie zamknięta obudowę w celu umożliwienia instalacji i poprawnej pracy urządzenia na zewnątrz.

- Muszą być wyposażone w zestaw montażowy.

- Muszą posiadać przynajmniej jeden port Ethernet (co najmniej 10/100Mbps).

- Muszą posiadać zasilanie PoE, Power Injector i zasilacz należy dostarczyć wraz z urządzeniem.

- Temperatura pracy: od -30C° do 75C°.

- Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej w zakresie od 5% to 95%.

- Pobór mocy: nie więcej niż 6 Wat.

#### Wymagania gwarancyjne i serwisowe

#### - Przynajmniej 2 lata gwarancji Wykonawcy projektu lub producenta

  - Router brzegowy ( przynajmniej 1 sztuka)

## Aby zapewnić optymalne wykorzystanie pasma należy zamontować i uruchomić router spełniający poniższe  minimalne wymagania.

Wymagania techniczne:

#### wbudowane narzędzia kolejkowania,

#### rozbudowany firewall ( Filter Rules, NAT ),

#### zaawansowane mechanizmy bezpieczenstwa sieci ( Radius, MAC filtering ),

#### wbudowane przynajmniej 12 portów GigabitEthernet,

#### wbudowany przynajmniej jeden port RS232 do zarzadzania i konfiguracji,

#### obsługa protokołów RIP, OSPF, BGP,

#### obsługa tuneli PPPoE, PPTP, L2TP,

#### obsługa VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q,

#### pamięć RAM – przynajmniej 1,5GB,

#### pamięć Flash- przynajmniej 64MB,

#### obudowa o wysokości 1U przystosowana do montażu w szafie rack 19”,

#### zasilanie 230V,

#### Wymagania gwarancyjne i serwisowe

#### - Przynajmniej 2 lata gwarancji Wykonawcy projektu lub producenta

  - System monitorowania.

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem systemu monitoringu umożliwiającym:

- monitorowanie w trybie 24x7x365 (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) w celu wykrycia awarii,

- system monitorowania powinien być zintegrowany z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy i umożliwiać automatyczne generowanie i śledzenie statusu zgłoszenia serwisowego na podstawie incydentu z systemu monitorowania,

- w przypadku wykrycia awarii przez centrum monitorowania powinna być uruchomiona procedura serwisowa wykonawcy i usuniecie awarii zgodnie ze zdefiniowanymi wyżej warunkami oraz poinformowanie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,

- usługa kontroli poprawności działania musi posiadać obsługę operatorską (wykwalifikowany personel) pracujący we wszystkie dni w roku 24 godziny na dobę,

- system monitorowania musi być oparty o standardowe licencjonowane rozwiązania typu HPOV, Tivoli, Infovista, Cisco Works,

- zamawiający wymaga, aby opisywany system monitoringu zapewniał uwierzytelniany dostępu do strony WWW na której znajdą się informacje na temat incydentów związanych z monitorowanymi urządzeniami oraz raporty dostępności,

- do celów monitorowania miało by  być zestawione łącze w oparciu o VPN IPsec z szyfrowaniem 3DES lub AES 256,

- Wykonawca w ofercie musi uwzględnić i zamieścić dostęp do portalu demo,

  - Szafa strukturalna.

Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania w Centrum Zarządzania Siecią (CZS) szafy strukturalnej w której zostaną zamontowane wszystkie urządzenia.

Wymagania techniczne

- Serwerowa szafa ramowa stojąca o wysokości 42U i wymiarach szer/gł/wys 800/1000/1980.

- Dwuskrzydłowe, perforowane, metalowe drzwi przednie i tylne.

- Konstrukcja spawana.

- Nośność co najmniej 1000kg.

- Panel wentylacyjny dachowy.

- Listwa zasilająca 19” posiadająca przynajmniej 9 gniazd, z kontrolką LED.

- Organizator kablowy.

- Półka do szafy 19”.

- Infrastruktura pomocnicza (maszty antenowe, elementy mocowania anten, okablowanie)

Sugerowane jest dokonanie wizji lokalnej na terenach objętych projektem w celu zdobycia informacji niezbędnych do opracowania ogólnej koncepcji sieci (wyznaczenie potencjalnej lokalizacji węzłów sieci i jej topologii). Zdobyte w ten sposób informacje będą pomocne do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.

W ramach infrastruktury dodatkowej (pomocniczej) należy zaprojektować i wykonać wysięgniki i uchwyty antenowe o konstrukcji stalowej (lub aluminiowej). Typ konstrukcji, ilość  oraz wysokość musi zapewnić podłączenie do sieci beneficjentów końcowych oraz jednostki samorządowe.

W przypadku potrzeby wykonania masztu należy w pierwszej kolejności projektować lekki maszt kratowy posadowiony na dachu budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną. Zamawiający dopuszcza jednocześnie możliwość budowy masztu / wieży wolnostojącej na nieruchomości należącej lub będącej we władaniu Gminy, jeśli będzie to wynikać z projektu technicznego sieci.

Ponadto wszystkie lokalizacje węzłów sieci, muszą posiadać następujące minimalne wyposażenie:

- szafka dystrybucyjna 19’’,

- instalacja zasilająca do szaf ,

- okablowanie logiczne/sygnałowe ,

Sposób i miejsce instalacji, elementów wyposażenia dodatkowego, należy uzgodnić z administratorami poszczególnych obiektów.

- Wymagania dostawy i instalacji urządzeń informatycznych

W ramach realizacji zamówienia zostanie również dostarczone 40 szt. Zestawów komputerowych typu A wraz z monitorami typu A, klawiaturami i myszkami oraz drukarkami typu A dla beneficjentów z gospodarstw domowych oraz 40 szt. komputerów typu B wraz z myszkami dla jednostek samorządowych wraz z monitorami typu B. Wraz z komputerami typu B należy dostarczyć 5 sztuk urządzeń drukujących wielofunkcyjnych typu B. Komputery i drukarki maja być zainstalowane, uruchomione i podłączone do urządzeń odbiorczych/klienckich w wyznaczonych gospodarstwach oraz jednostkach samorządowych. Użytkownicy tych komputerów mają korzystać w sposób bezpieczny z bezprzewodowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci opisanej w niniejszym SIWZ. Komputery i drukarki typu B maja być zainstalowane, podłączone i uruchomione w jednostkach samorządowych. Mają się one łączyć pomiędzy sobą oraz z resztą tworzonej sieci bezprzewodowej oraz z Internetem z wykorzystaniem dedykowanych bezprzewodowych punktów dostępowych. Punkty te, mają być zarządzane centralnie z dedykowanego do tego celu kontrolera sieci WLAN. Dostarczone, zainstalowane i uruchomione komputery, mają być objęte przynajmniej 5-letnią gwarancją, świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dostarczone monitory typu A i B mają być objęte przynajmniej 5-letnią gwarancją. Dostarczone drukarki typu A oraz urządzenia drukujące wielofunkcyjne typu B mają posiadać trzyletnią gwarancję.

Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń informatycznych:

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. (data produkcji nie wcześniej niż I kwartał 2013 r.)

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

- Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym.

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom typu A ( 40 sztuk ):

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012 PerformanceTest: Rating – co najmniej wynik 90 punktów, Web Development– co najmniej wynik 85 punktów, Media Creation– co najmniej wynik 90 punktów, Office Productivity – co najmniej wynik 95 punktów, 3D Modeling – co najmniej wynik 85 punktów. System Managment - 105 Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna | 4GB z możliwością rozbudowy do min 16GB, co najmniej jeden slot wolny |
| Parametry pamieci masowej | Min. 250 GB. |
| Grafika | powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, z sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) osiągajaca w tescie Sysmark 2012 Media Creation– co najmniej wynik 90 punktów oraz 3D Modeling – co najmniej wynik 85 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm, waga max 9 kg Zasilacz o mocy maksymalnej 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza 50%, oraz efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza 100%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i PCIe, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty (jeżeli jest takowa zainstalowana) dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star minimum 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta lub Wykonawcy świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Firma serwisująca, która musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta Czas i poziom oferowanej gwarancji muszą wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalne na stronie producenta lub Wykonawcy w momencie dostawy. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 16:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu Zainstalowany system operacyjny musi pozwalać na wypożyczanie, użyczenie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |
| Oprogramowanie antywirusowe. | Obsługiwane systemy operacyjne Program antywirusowy musi być zgodny z dostarczonym systemem operacyjnym Obsługiwane aplikacje MS SharePoint Services 2.0/3.0 MS SharePoint Server 2003/2007/2010 MS Exchange 2003/2007/2010 (tylko Internet Security Business) Ochrona przed zagrożeniami - ochrona przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX); - wykrywanie oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich; - skanowanie skryptów napisanych w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows; - wykrywanie rootkitów - moduł oceny wyników wyszukiwania w głównych wyszukiwarkach w czasie rzeczywistym - monitorowanie adresów URL w czasie rzeczywistym - funkcja inteligentnego skanowania automatycznie przełączająca tryb skanowania w wyższy lub niższy priorytet odpowiednio do wykorzystania zasobów przez użytkownika - ochrona przed phishingiem; - ochrona przed dialerami; - możliwość zdefiniowania portów, które będą monitorowane lub wykluczone z monitorowania przez moduły skanujące ruch sieciowy (z wyłączeniem zapory ogniowej); - monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera działający nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego; - dedykowany moduł ochrony tożsamości, który posiada własną, wyspecjalizowaną bazę sygnatur do wykrywania keyloggerów - moduł ochrony tożsamości powinien dodatkowo oferować funkcjonalność monitorowania zachowań podejrzanych aplikacji i blokować próby przejęcia danych logowania użytkownika Skanowanie w czasie rzeczywistym - uruchamianych, otwieranych, kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików; - pobieranej z Internetu poczty elektronicznej (wraz z załącznikami) po protokołach POP3, SMTP, IMAP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) - możliwość zmiany nazwy lub usuwania określonych typów załączników; - Opcja modyfikowania tematu wiadomości jeśli zostanie w niej wykryty wirus. Wyszukiwanie heurystyczne - wyszukiwanie heurystyczne bazujące na analizie kodu potencjalnego wirusa; Archiwa - leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, 7z, CAB; - skanowanie archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia; Działanie programu po wykryciu infekcji - podejmować zalecane działanie - próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe pytać użytkownika o działanie; - rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa; - powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej; - poddać kwarantannie podejrzany obiekt; Zapora ogniowa (firewall) - możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję z użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory) oraz trybu automatycznego; - możliwość ręcznego tworzenia i modyfikacji reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji; - zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji; - zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory(sieci zaufane); - ochrony przed atakami sieciowymi; - oferować białą i czarną listę adresów IP dla których nie będą stosowane reguły, a ruch dla tych adresów będzie w całości dozwolony lub blokowany. Płyta ratunkowa - możliwość utworzenia płyty ratunkowej lub nośnika USB lub płyty CD w oparciu o obraz w formacie ISO pobierany z serwerów producenta, umożliwiającego przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu zainstalowanego na dysku; - płyta ratunkowa musi posiadać opcję aktualizacji sygnatur z Internetu, dysku lokalnego oraz innego nośnika np. usb. - płyta ratunkowa powinna oferować możliwość zarządzania kwarantanną utworzoną przez program na komputerze i pozwalać na przywracanie obiektów, które są niezbędne do poprawnego uruchomienia systemu - nośnik powinien zawierać również dodatkowe narzędzia naprawcze jak na przykład edytor rejestru Wykorzystywanie zasobów systemowych - możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika; Język - polski, również dla konsoli zdalnej administracji; - dodatkowo powinien być instalowany również język angielski niezależnie od języka wybranego podczas instalacji; - możliwość łatwego przełączania interfejsu pomiędzy zainstalowanymi wersjami językowymi Harmonogram - umożliwiający modyfikowanie oraz tworzenie zadań aktualizacji komponentów programu, - sygnatur, - skanowania cyklicznego, Każde z tych zadań musi posiadać własne zadanie harmonogramu. Blokowanie ustawień programu - blokowanie dostępu do ustawień programu dla użytkowników w tym: zatrzymywania skanowania, wyłączania ochrony, dostępu do przywracania bądź usuwania obiektów z kwarantanny, przerywania aktualizacji; - możliwość całkowitego zablokowania dostępu do ustawień zaawansowanych lub interfejsu programu; Wysyłanie podejrzanych obiektów - możliwość wysyłania podejrzanych obiektów do producenta oprogramowania w celu przeprowadzenia analizy; Informowanie użytkownika - program powinien umożliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych; - możliwość wyłączenia powiadomień o stanie składnika; Aktualizacja - antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery godziny; - pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym; Zdalne zarządzanie - program (poprzez funkcjonalność w niego wbudowaną lub z wykorzystaniem dodatkowego modułu/ aplikacji) powinien umożliwiać zdalne zarządzanie oprogramowaniem i jego funkcjami. - przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2005/2008 również wersje Express, MySQL 5, Oracle 10/11, Firebird 2.0/2.5 - umożliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej serwera zarządzającego, która umożliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania; - powinien dostarczać własny silnik bazodanowy - umożliwiać automatyczne umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory) również w oparciu o zdefiniowane reguły; - umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych; - umożliwiać zarządzanie komputerami położonymi w różnych podsieciach; - umożliwiać zdalne zarządzanie o obiektami poddanymi kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, usuwanie itp.); - umożliwiać przeglądanie informacji o obiektach, które zostały wykryte ale program nie podjął względem nich żadnego działania wraz z możliwością wymuszenia przez administratora odpowiedniego działania; - konsola administracyjna posiada możliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie (wszystkich podsieciach); - Konsola zdalnej administracji musi oferować możliwość zdalnego zarządzania konfiguracją komputerów, grup komputerów oraz całej sieci - musi ofertować funkcjonalność raportowania i powiadamiania mailem oraz generowania raportów i statystyk z pracy systemu antywirusowego na stacjach roboczych - raporty te powinny być dostarczane mailem zgodnie ze zdefiniowanym ręcznie harmonogramem - musi oferować opcję zdalnego restartowania i zamykania komputera na którym zainstalowany jest program - umożliwiać automatyczne aktualizacje licencji na stacjach roboczych; - system centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, umożliwiający automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania; - system centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, umożliwiający automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki - system administracji zdalnej nie może wymagać do działania żadnego serwera www (Apache, IIS itp.) - posiadający mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych; Wsparcie - w całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej, realizowanej w języku polskim; - pomoc techniczna telefonicznie, mailowo oraz w razie potrzeby z użyciem połączeń zdalnych Licencjonowanie - prawo do pobierania subskrypcji przez minimum 5 lat - w całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej; - w razie konieczności producent ma obowiązek dostarczyć nowe numery licencji jeśli dotychczasowe nie będą zgodne z nową wersją programu mimo ważnej licencji - oprogramowanie antywirusowe ma zostać zainstalowane i uaktywnione przez Wykonawcę projektu. |
| Pakiet oprogramowania biurowego. | Zainstalowane oprogramowanie zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Należy w ofercie podać nazwę oferowanego pakietu biurowego. Oprogramowanie ma zostać zainstalowane na dostarczonych komputerach przez Wykonawcę. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Przynajmniej 1 port VGA, Przynajmniej 1 port HDMI; Przynajmniej 10 portów USB w tym przynajmniej 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: przynajmniej 2 z przodu obudowy i pozostałe z tyłu, Przynajmniej jeden port sieciowy RJ-45 10/100/1000, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów i przejściówek. Płyta główna musi posiadać przynajmniej wymienione poniżej złącza : Przynajmniej 1 złącze PCI Express x16; Przynajmniej 3 wolne złącza PCI Express x1; Przynajmniej 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, Przynajmniej 4 złącza SATA 2.0; Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Do każdego komputera należy załączyć listwę zasilającą posiadającą przynajmniej 4 gniazda 230V oraz patchcord komputerowy o długości przynajmniej 2 metrów |

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom typu B ( 40 sztuk ):

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012 PerformanceTest: • Rating – co najmniej wynik 90 punktów, • Web Development– co najmniej wynik 85 punktów, • Media Creation– co najmniej wynik 90 punktów, • Office Productivity – co najmniej wynik 95 punktów, • 3D Modeling – co najmniej wynik 85 punktów. • System Managment - 105 Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna | 4GB z możliwością rozbudowy do min 16GB, co najmniej jeden slot wolny |
| Parametry pamięci masowej | Min. 250 GB. |
| Grafika | Powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, z sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) osiągająca w teście Sysmark 2012 Media Creation– co najmniej wynik 90 punktów oraz 3D Modeling – co najmniej wynik 85 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę |
| Wyposażenie multimedialne | Zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm, waga max 9 kg Zasilacz o mocy maksymalnej 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza 50%, oraz efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza 100%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i PCIe, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star co najmniej 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta lub Wykonawcy świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Czas i poziom oferowanej gwarancji muszą wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalne na stronie producenta lub Wykonawcy w momencie dostawy. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 16:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu |
| Oprogramowanie antywirusowe. | Obsługiwane systemy operacyjne Program antywirusowy musi być zgodny z dostarczonym systemem operacyjnym Obsługiwane aplikacje MS SharePoint Services 2.0/3.0 MS SharePoint Server 2003/2007/2010 MS Exchange 2003/2007/2010 (tylko Internet Security Business) Ochrona przed zagrożeniami - ochrona przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX); - wykrywanie oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich; - skanowanie skryptów napisanych w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows; - wykrywanie rootkitów - moduł oceny wyników wyszukiwania w głównych wyszukiwarkach w czasie rzeczywistym - monitorowanie adresów URL w czasie rzeczywistym - funkcja inteligentnego skanowania automatycznie przełączająca tryb skanowania w wyższy lub niższy priorytet odpowiednio do wykorzystania zasobów przez użytkownika - ochrona przed phishingiem; - ochrona przed dialerami; - możliwość zdefiniowania portów, które będą monitorowane lub wykluczone z monitorowania przez moduły skanujące ruch sieciowy (z wyłączeniem zapory ogniowej); - monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera działający nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego; - dedykowany moduł ochrony tożsamości, który posiada własną, wyspecjalizowaną bazę sygnatur do wykrywania keyloggerów - moduł ochrony tożsamości powinien dodatkowo oferować funkcjonalność monitorowania zachowań podejrzanych aplikacji i blokować próby przejęcia danych logowania użytkownika Skanowanie w czasie rzeczywistym - uruchamianych, otwieranych, kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików; - pobieranej z Internetu poczty elektronicznej (wraz z załącznikami) po protokołach POP3, SMTP, IMAP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) - możliwość zmiany nazwy lub usuwania określonych typów załączników; - Opcja modyfikowania tematu wiadomości jeśli zostanie w niej wykryty wirus. Wyszukiwanie heurystyczne - wyszukiwanie heurystyczne bazujące na analizie kodu potencjalnego wirusa; Archiwa - leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, 7z, CAB; - skanowanie archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia; Działanie programu po wykryciu infekcji - podejmować zalecane działanie - próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe pytać użytkownika o działanie; - rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa; - powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej; - poddać kwarantannie podejrzany obiekt; Zapora ogniowa (firewall) - możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję z użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory) oraz trybu automatycznego; - możliwość ręcznego tworzenia i modyfikacji reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji; - zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji; - zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory(sieci zaufane); - ochrony przed atakami sieciowymi; - oferować białą i czarną listę adresów IP dla których nie będą stosowane reguły, a ruch dla tych adresów będzie w całości dozwolony lub blokowany. Płyta ratunkowa - możliwość utworzenia płyty ratunkowej lub nośnika USB lub płyty CD w oparciu o obraz w formacie ISO pobierany z serwerów producenta, umożliwiającego przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu zainstalowanego na dysku; - płyta ratunkowa musi posiadać opcję aktualizacji sygnatur z Internetu, dysku lokalnego oraz innego nośnika np. usb. - płyta ratunkowa powinna oferować możliwość zarządzania kwarantanną utworzoną przez program na komputerze i pozwalać na przywracanie obiektów, które są niezbędne do poprawnego uruchomienia systemu - nośnik powinien zawierać również dodatkowe narzędzia naprawcze jak na przykład edytor rejestru Wykorzystywanie zasobów systemowych - możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika; Język - polski, również dla konsoli zdalnej administracji; - dodatkowo powinien być instalowany również język angielski niezależnie od języka wybranego podczas instalacji; - możliwość łatwego przełączania interfejsu pomiędzy zainstalowanymi wersjami językowymi Harmonogram - umożliwiający modyfikowanie oraz tworzenie zadań aktualizacji komponentów programu, - sygnatur, - skanowania cyklicznego, Każde z tych zadań musi posiadać własne zadanie harmonogramu. Blokowanie ustawień programu - blokowanie dostępu do ustawień programu dla użytkowników w tym: zatrzymywania skanowania, wyłączania ochrony, dostępu do przywracania bądź usuwania obiektów z kwarantanny, przerywania aktualizacji; - możliwość całkowitego zablokowania dostępu do ustawień zaawansowanych lub interfejsu programu; Wysyłanie podejrzanych obiektów - możliwość wysyłania podejrzanych obiektów do producenta oprogramowania w celu przeprowadzenia analizy; Informowanie użytkownika - program powinien umożliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych; - możliwość wyłączenia powiadomień o stanie składnika; Aktualizacja - antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery godziny; - pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym; Zdalne zarządzanie - program (poprzez funkcjonalność w niego wbudowaną lub z wykorzystaniem dodatkowego modułu/ aplikacji) powinien umożliwiać zdalne zarządzanie oprogramowaniem i jego funkcjami. - przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2005/2008 również wersje Express, MySQL 5, Oracle 10/11, Firebird 2.0/2.5 - umożliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej serwera zarządzającego, która umożliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania; - powinien dostarczać własny silnik bazodanowy - umożliwiać automatyczne umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory) również w oparciu o zdefiniowane reguły; - umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych; - umożliwiać zarządzanie komputerami położonymi w różnych podsieciach; - umożliwiać zdalne zarządzanie o obiektami poddanymi kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, usuwanie itp.); - umożliwiać przeglądanie informacji o obiektach, które zostały wykryte ale program nie podjął względem nich żadnego działania wraz z możliwością wymuszenia przez administratora odpowiedniego działania; - konsola administracyjna posiada możliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie (wszystkich podsieciach); - Konsola zdalnej administracji musi oferować możliwość zdalnego zarządzania konfiguracją komputerów, grup komputerów oraz całej sieci - musi ofertować funkcjonalność raportowania i powiadamiania mailem oraz generowania raportów i statystyk z pracy systemu antywirusowego na stacjach roboczych - raporty te powinny być dostarczane mailem zgodnie ze zdefiniowanym ręcznie harmonogramem - musi oferować opcję zdalnego restartowania i zamykania komputera na którym zainstalowany jest program - umożliwiać automatyczne aktualizacje licencji na stacjach roboczych; - system centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, umożliwiający automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania; - system centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, umożliwiający automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki - system administracji zdalnej nie może wymagać do działania żadnego serwera www (Apache, IIS itp.) - posiadający mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych; Wsparcie - w całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej, realizowanej w języku polskim; - pomoc techniczna telefonicznie, mailowo oraz w razie potrzeby z użyciem połączeń zdalnych Licencjonowanie - prawo do pobierania subskrypcji przez minimum 5 lat - w całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej; - w razie konieczności producent ma obowiązek dostarczyć nowe numery licencji jeśli dotychczasowe nie będą zgodne z nową wersją programu mimo ważnej licencji - oprogramowanie antywirusowe ma zostać zainstalowane i uaktywnione przez Wykonawcę projektu. |
| Pakiet oprogramowania biurowego. | Zainstalowane oprogramowanie zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Należy w ofercie podać nazwę oferowanego pakietu biurowego. Oprogramowanie ma zostać zainstalowane na dostarczonych komputerach przez Wykonawcę. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Przynajmniej 1 port VGA, Przynajmniej 1 port HDMI; Przynajmniej 10 portów USB w tym przynajmniej 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: przynajmniej 2 z przodu obudowy i pozostałe z tyłu, Przynajmniej jeden port sieciowy RJ-45 10/100/1000, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów i przejściówek. Płyta główna musi posiadać przynajmniej wymienione poniżej złącza : Przynajmniej 1 złącze PCI Express x16; Przynajmniej 3 wolne złącza PCI Express x1; Przynajmniej 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, Przynajmniej 4 złącza SATA 2.0; Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; WiFi 802.11 a/b/g/n Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Do każdego komputera należy załączyć listwę zasilającą posiadającą przynajmniej 4 gniazda 230V oraz patchcord komputerowy o długości przynajmniej 2 metrów |

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym monitorom typu A i B ( 80 sztuk):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT o wielkości przynajmniej 18,5” |
|  | Rozmiar plamki | Max 0,3 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (od czerni do bieli) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Przynajmniej 1366x768 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Przynajmniej w zakresie 30 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Przynajmniej w zakresie 56 – 76 Hz |
| 10 | Pochylenie monitora | Przynajmniej w zakresie od -4 do +21 stopni |
| 11 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| 12 | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| 13 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą |
| 14 | Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,7 kg |
| 15 | Zużycie energii | Typowe: nie więcej niż 18W;maksymalnie: nie więcej niż 22 W, tryb czuwania: nie więcej niż 0,5W |
| 16 | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, |
| 17 | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. |
| 18 | Certyfikaty | TCO co najmniej 5 (ver 5.2), ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star co najmiej 5.0 |
| 19 | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Wbudowane lub zintegrowane z obudową głośniki |

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym drukarkom typu A ( 40 sztuk ):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki typu A |
| --- | --- | --- |
|  | Obszar zastosowań | Domowy |
|  | Rodzaj drukarki | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne składające sie z: drukarki atramentowej, kopiarki i skanera. Urządzenie ma posiadać wkłady z atramentem oddzielne dla każdego koloru, tak aby zużycie jednego z kolorów nie wymagało wymiany całego wkładu z pozostałymi kolorami. |
|  | Parametry ekranu | Przynajmniej monochromatyczny 1-wierszowy wyświetlacz LCD |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
|  | Rozdzielczość dla druku kolorowego i monochromatycznego | Przynajmniej 6000x1200dpi |
|  | Minimalna szybkość wydruku monochromatycznego | Przynajmniej 32 str/min |
|  | Minimalna szybkość wydruku kolorowego | Przynajmniej 26 str/min |
|  | Pojemność podajnika papieru | Przynajmniej 100 arkuszy A4 standardowych w zamkniętej tacce, zabezpieczającej kartki przed kurzem. |
|  | Typ skanera | Płaski, kolorowy. |
|  | Rozdzielczość optyczna skanera | Przynajmniej 1200 x 2400 dpi |
|  | Rozdzielczość kopiowania za pomocą skanera | Przynajmniej 1200 x 1200 dpi w kolorze |
|  | Prędkość kopiowania w kolorze | Przynajmniej 20 stron na minutę. |
|  | Zużycie energii | Nie większe niż 18W w trakcie drukowania, nie większe niż 3W w trybie uśpienia. |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu wg ISO 9296 | Nie więcej niż 63 dB (A) . |
|  | Interfejsy | USB2.0. Drukarka ma być dostarczona wraz z kablem USB do podłączenia do komputera. |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Drukarka musi być zgodna z systemem operacyjnym zainstalowanym na dostarczonych komputerach |
|  | Gwarancja | 3 lata gwarancji Wykonawcy lub producenta |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, kabel USB, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi |

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym wielofunkcyjnym urządzeniom drukującym typu B ( 5 sztuk ):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Obszar zastosowań | Biurowy i domowy |
|  | Rodzaj drukarki | Laserowy |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | Drukarka laserowa kolorowa |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
|  | Rozdzielczość drukowania | Przynajmniej 600x2400 dpi |
|  | Szybkość wydruku monochromatycznego | Przynajmniej 23 str/min |
|  | Szybkość wydruku kolorowego | Przynajmniej 22 str/min |
|  | Pojemność podajnika papieru | Przynajmniej 250 arkuszy |
|  | Zainstalowana pamięć operacyjna | Przynajmniej 128MB |
|  | Interfejsy | Przynajmniej poniżej wymienione interfejsy: - USB2.0, - Ethernet 10/100, - bezprzewodowa karta sieciowa zgodna ze standardem 802.11 b/g /n |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Drukarka musi być zgodna z systemem operacyjnym zainstalowanym na dostarczonych komputerach |
|  | Zużycie energii | Nie więcej niż 380W w trybie drukowania i 5,5W w trybie uśpienia |
|  | Poziom hałasu | Nie większy niż 53dB (A) w trakcie drukowania |
|  | Gwarancja | 3 lata gwarancji Wykonawcy lub producenta . |
|  | Dodatkowe wymagania | - Urządzenie ma posiadać podświetlany wyświetlacz LCD - Drukarka ma umożliwiać druk dwustronny. - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: Instrukcję obsługi, kabel zasilający, kabel USB. |

- Warunki wykonania i odbioru robót oraz dostaw

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użycia, musi być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Wszystkie urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w tym deklarację zgodności CE oraz bez dodatkowych nakładów gotowe do pracy Dostarczone urządzenia które stanowić będą elementy zapasowe (redundantne) muszą być kompletne. Muszą posiadać identyczną konfigurację sprzętową i programową w stosunku do elementów objętych instalacją i uruchomieniem - nie dopuszcza się sprzętu pochodzącego od innych producentów. Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu wraz z wymaganym oprogramowaniem.

W celu zbadania wydajności systemu pod kątem założeń technicznych należy przeprowadzić test wydajnościowe i przepływnościowe wybudowanej sieci teleinformatycznej. Do przeprowadzenia testów wydajnościowych i przepływnościowych sugeruje się wykorzystać oprogramowania Iperf firmy The Iperf Team w wersji darmowej. Iperf to narzędzie do pomiaru wydajności pasma TCP i UDP. Program bada szerokość pasma, utratę pakietów oraz opóźnienia. Potrafi sprawdzać rozmiary MSS/MTU, pozwala na zdefiniowanie rozmiaru okien TCP Window poprzez buforowanie gniazd, określenie pasma strumieni UDP oraz nawiązywania wielu połączeń w zadanych kierunkach jednocześnie. Iperf może pracować jedynie określony czas, a nie do czasu przesłania określonej ilości danych, a także obsługuje transmisje typu multicast i oferuje wsparcie dla IPv6.

Założenia progowe testu:

- wszystkie urządzenia peryferyjne są podłączone i w trybie rzeczywistym przesyłają dane do serwera centralnego.

- badanie średniego czasu opóźnienia pomiędzy terminalem testowym a  wybranym urządzeniem dostępowy odbywa się w tym samym czasie co test przepływnościowy.

Za pośrednictwem wyżej wymienionego oprogramowania należy wykonać następujące testy:

- Pięciominutowy test przepływności jednokierunkowej (ustawienia TCP standardowe –t 300)

- Pięciominutowy test przepływności dwukierunkowej (ustawienia TCP standardowe parametr –t 300 -d)

- Pięciominutowy test przepływności dwukierunkowej (zwiększony rozmiar okna TCP Window parametr –t 300 –d –w 12000 )

Testy uważa się za poprawny, gdy otrzymane wartości wynikowe nie są większe od wartości progowych określonych przez Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do przeprowadzenia testów.

Testy wydajnościowe:

W dokumentacji powykonawczej należy zamieścić pomiary przepustowości każdego z elementów zbudowanej infrastruktury wykonanych zgodnie z procedurą opisaną w standardzie RFC-2544.

- Dla elementów infrastruktury szkieletowej należy przeprowadzić pomiar pomiędzy każdym węzłem sieci a punktem styku z Internetem. Pozytywny wynik testów to taki w którym uzyskano co najmniej 98% nominalnej przepustowości a utrata pakietów podawana jako BER (Bit Error Rate) na poziomie 10-6.

- Dla sieci WiFi test należy przeprowadzić pomiędzy jednym z wybranych sektorów a dowolną stacją kliencką (posiadającą stosunkowo dobre parametry linku radiowego).

- Dla urządzeń podtrzymujących zasilanie test będzie uważny na zaliczony w przypadku gdy przy maksymalnym obciążeniu będzie w stanie podtrzymać zasilanie (przy wyłączeniu zasilania głównego) przez okres czasu wymagany przez zamawiającego;

Testy jakościowe:

- Wizualne sprawdzenie poprawności montażu kabli, elementów mocujących, oprawności oznaczeń;

- Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych przed korozją;

- Pomiar rezystancji uziemienia (powinna być mniejsza niż 10 Ω) dotyczy tych lokalizacji gdzie instalowano dedykowana instalację uziemienia po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym;

W przypadku sieci WiFi sprawdzenie czy zainstalowane stację łączą się ze stacją bazową

- Usługi administrowania i serwisowania systemu sieci szerokopasmowej oraz sprzętu komputerowego, w tym kontrola ewentualnych nadużyć w okresie realizacji projektu (Operator Wykonawczy)

12.1 Serwis i utrzymywanie sprzętu komputerowego w jednostkach podległych w ramach zadań koordynacyjnych (40 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu).

Wykonawca (Operator Wykonawczy) zobowiązany jest do instalacji 40 szt. sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych, peryferyjnych oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z usługi dostępu do Internetu) w lokalizacjach Jednostek Podległych objętych projektem. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi utrzymywania, serwisowania i konserwacji sprzętu komputerowego w jednostkach podległych (w tym usług dostępu do Internetu) a w szczególności:

- świadczenia usług serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń internetowych w miejscu instalacji,

- kontrola i bieżące serwisowanie wydanych zestawów komputerowych w zakresie sprzętu i oprogramowania,

- świadczenia usług wsparcia technicznego dla jednostek poprzez określenie wydzielonego nr telefonu serwisowego ze strefy numeracyjnej (+48 33),

- podjęcia działań serwisowych  w ciągu maksymalnie 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii

- usunięcia usterki (naprawy) w ciągu najpóźniej 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,

- w przypadku braku możliwości naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy,

- dokonywania przeglądów okresowych sprzętu, co najmniej jednego przeglądu w roku obejmującego diagnostykę oraz konserwację sprzętu,

12.2 Serwis i utrzymywanie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych (40 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu)

Wykonawca (Operator Wykonawczy) zobowiązany jest do przekazania (protokolarnie) i instalacji 40 szt. zestawów komputerowych , w tym także urządzeń peryferyjnych i urządzeń umożliwiających korzystanie z usługi dostępu do Internetu ) użytkownikom końcowym, określonym przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany do świadczenia usługi utrzymywania, serwisowania i konserwacji sprzętu komputerowego (w tym również usług dostępu do Internetu) w gospodarstwach domowych, a w szczególności:

  - instalacji i konfiguracji urządzeń odbiorczych do Internetu,

  - protokolarnego przekazania sprzętu komputerowego,

  - kontrola i bieżące serwisowanie zestawów komputerowych w zakresie sprzętu i oprogramowania,

  - świadczenia usług serwisu sprzętu komputerowego w miejscu instalacji,

  - świadczenia usług wsparcia technicznego poprzez określenie wydzielonego nr telefonu serwisowego przeznaczonego dla mieszkańców objętych projektem (tzw. Grupy docelowej),

  - podjęcia działań serwisowych w ciągu maksymalnie 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii,

  - usunięcia usterki (naprawy) w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii,

Uwaga: Wykonawca (Operator Wykonawczy) odpowiedzialny jest za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez beneficjatów końcowych.

12.3 Serwis i utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania, serwisowania oraz administracji infrastrukturą sieci szerokopasmowej w następującym zakresie:

- bieżące monitorowanie infrastruktury i wykrywanie awarii,

- bieżące usuwanie awarii w ciągu maksymalnie 8 godzin – dotyczy urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania siecią),

- bieżące usuwanie awarii w ciągu maksymalnie 48 godzin – pozostałe elementy infrastruktury

- bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych (40 gospodarstw domowych i 5 Jednostek Podległych),

- uruchomienia telefonicznego centrum serwisowego dla uczestników projektu ze strefy numeracyjnej (+48 33), działającego w godzinach od 8.00 – do 18.00 w dni robocze,

- sporządzanie okresowych raportów obciążenia infrastruktury sieciowej, (punktów dostępowych WiFi oraz innych urządzeń),

- prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych.

- Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 Jednostek Podległych, przez okres maksymalnie do 22 miesięcy - Operator Wykonawczy.

Zamawiający wymaga świadczenia usług dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 Jednostek Podległych (JST) objętych projektem przez okres realizacji projektu (maksymalnie do 22 miesięcy). Zakłada się, że usługa dostępu do Internetu świadczona będzie przez Wykonawcę (Operatora Wykonawczego) z wykorzystaniem wybudowanej w ramach projektu sieci szerokopasmowej oraz infrastruktury lokalnych operatorów, poprzez hurtowy zakup usług od istniejących operatorów (dostawców).

Wymagania ogólne w stosunku do Operatora Wykonawczego

  - hurtowy zakup usług dostępu do Internetu oraz ich dystrybucja do uprawnionych beneficjentów końcowych (gospodarstw domowych oraz Jednostek Podległych)

  - zapewnienie usług transmisji danych pomiędzy poszczególnymi węzłami dostępowymi a centrum zarządzania siecią w celu:

    - umożliwienia podłączenia bezprzewodowych punktów dostępowych do kontrolera sieci,

    - umożliwienia wykorzystania wspólnego systemu bezpieczeństwa

    - umożliwienia wykorzystania wspólnego systemu zarządzania użytkownikami i usługami sieci.

Wymagania w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych przez Operatora Wykonawczego

    - szybkość łącza Internetowego do użytkownika indywidualnego min: 2 Mb/s,

    - szybkość łącza Internetowego od użytkownika indywidualnego min: 2 Mb/s,

    - brak limitu transferu danych,

    - brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi,

    - dostępność usług na poziomie 90%,

Wymagania w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu dla 5 Jednostek Podległych przez Operatora Wykonawczego

- szybkość łącza Internetowego do użytkownika będącego jednostką podległą min. 4 Mb/s,

- szybkość łącza Internetowego od użytkownika będącego jednostką podległą: min. 4 Mb/s,

- brak limitu transferu danych,

- brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi,

- dostępność usług na poziomie 95%.

- Dokumentacja techniczna infrastruktury sieciowej

  - Dokumentacja wykonawcza infrastruktury sieciowej

Przed przystąpieniem do budowy  sieci szerokopasmowej, wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,

- ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi

Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- projekty budowlane masztów  i  konstrukcji wsporczych pod  anteny

- projekt instalacji zasilających, logicznych oraz sygnałowych w obiektach  w których zostaną  zainstalowane węzły sieci

- projekt  budowy warstwy szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej sieci

- wyposażenia  oraz konfiguracji Centrum Zarządzania  sieci   z uwzględnieniem  odpowiednich urządzeń (serwerów, urządzeń aktywnych )  jak również mechanizmów kształtowania usług  oraz zarządzania użytkownikami  sieci.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej, Wykonawca dokona uzgodnień z  Zamawiającym dotyczących montażu urządzeń. Wykonawca zgłosi w imieniu Zamawiającego budowę i roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz te wymagające uzyskania pozwolenia na budowę w przypadkach, jeśli takowe jest wymagane.

  - Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta musi zawierać:

- schematy i opis funkcjonalny całego systemu,

- opisy konfiguracji poszczególnych urządzeń,

- dokumentację techniczną dostarczonych urządzeń.

Ponadto  dokumentacja musi zawierać niezbędne rysunki, opisy oraz zdjęcia (dokumentacja fotograficzna) z instalacji z zaznaczeniem i opisaniem elementów instalacji.

- Inne wymagania  dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej:

O ile w specyfikacji szczegółowej nie zostało zapisane inaczej Oferent musi zapewnić minimum 2 letni okres gwarancji dla całego dostarczonego systemu radiowego oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac (za wyjątkiem zestawów komputerowych i monitorów dla których okres gwarancji ma wynosić przynajmniej 5 lat). Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu. O ile w specyfikacji szczegółowej nie zostało zapisane inaczej Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na zgłoszenie  - do  24 godzin, usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu wybudowanego systemu maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, wymiana głównych zespołów maks. 10 dni.

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do podpisania protokołów odbioru sprzętu w obiektach użytku publicznego oraz u końcowych użytkowników i przekaże listę Wykonawcy przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez końcowych użytkowników i jednostek podległych urzędowi.

Z ramienia Zamawiającego obowiązki dotyczące nadzoru, odbioru funkcjonalnego i jakościowego pełni powołany podmiot zewnętrzny, Inżynier Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poleceń Inżyniera Projektu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone z nazwy w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.

Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ , jest obowiązany wykazać , że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .